## Slide 1: Правила нанесения размеров на чертежах
10 класс
Инженерная графика

## Slide 2
Нанесение размеров на чертеже устанавливает ГОСТ 2.307-68
Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля детали.

## Slide 3: Найдите 10 отличий и сформулируйте правила нанесения размеров на чертеже

## Slide 4: Правила нанесения размеров
1. Размеры делятся на
линейные и угловые.
2. Размеры наносятся с помощью выносных и размерных линий.
3. Величину размера указывают в миллиметрах по правилу «левой руки».
4. Стрелка касается выносной линии линии.

## Slide 5: Правила нанесения размеров
5. Допускается изображать размерную линию с обрывом , если деталь симметрична.
6. При большом количестве параллельных размерных линий, размерные числа проставляются в шахматном порядке.
7. Если для размерного числа мало места , то его выносят на полку.

## Slide 6: Правила нанесения размеров
8. При обозначении двух и более одинаковых отверстий , размер выносят на полку,
с указанием количества отверстий.
9. Координирующие размеры наносят группируя по конструктивным элементам.
10. Габаритные размеры наносят в
последнюю очередь.
11. Используются графические знаки
s (толщина детали), R знак радиуса,
Ø знак диаметра, □ знак квадрата.

## Slide 7: Масштабы
Масштабом называется отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам предмета.
Масштаб = Изображение : Предмет
линейные размеры на чертеже действительные
размеры

## Slide 8: Виды масштаба
Масштаб в натуральную величину
1:1
Масштаб уменьшения
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10
Масштаб увеличения
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1
И:П=М
На чертеже наносятся только действительные размеры