## Slide 1: Как настроить спутниковую антенну своими руками

## Slide 2: История спутникового телевидения
Впервые применять спутники для передачи телесигналов начали после первых запусков спутников связи. Перспективность его практического применения сразу показалось очевидной.
В 1977 году был принят Международный план спутникового ТВ вещания. В нем были указаны позиции спутников на геостационарной орбите, частотные каналы, зоны обслуживания, уровни сигналов и прочие характеристики. План был рассчитан на то, что с помощью спутникового телевидения будут передаваться пять национальных программ в каждой стране, а о международном вещании не шло речи.
Во время принятия этого плана технических средств для его реализации не было. Когда они появились, в большинстве развитых стран была создана наземная передающая сеть, обеспечивающая прием двух-четырех национальных программ. Потребности в дальнейшем развитии этой сети не было, поэтому не было смысла в плане для исключительно национального вещания.
Примерно в это же время начал расти интерес к программам с узкой целевой аудиторией, например детей, домохозяек, любителей животных, музыки или спорта, рассчитанным на аудиторию нескольких стран. Наиболее подходящими для этого оказались именно спутниковые каналы в сочетании с многоканальными наземными кабелями распределительных сетей.
Сначала пытались следить за несанкционированным перехватом информации, и это удавалось. Но постепенно ситуация изменилась из-за развития техники. Пришлось для предотвращения перехвата кодировать сигнал, что также использовали для платных каналов.
Начали использовать многолучевые антенны для быстрого перенацеливания на телеспутники. В фокусе антенны помещались несколько входных блоков, благодаря чему была достигнута многолучевость. Такая модификация ухудшила прочие свойства антенны, вследствие чего подобные антенны используются для спутников, видных под небольшим углом.

## Slide 3: Выбор места установки спутниковой антенны
Для выбора места установки антенны необходимо руководствоваться определенными правилами. Все спутники расположены на геостанционарной орбите в направлении с юго-востока по юго-запад. Соответственно Ваши окна должны выходить на юг или юго-запад, в противном случае спутниковая антенна устанавливается на крыше здания. Вам нужно будет проверить, есть ли какие-либо препятствия (чаще всего дома или деревья) на линии, соединяющей антенну и спутник. Для того, чтобы более точно определиться с местом установки нужно рассчитать угол места и азимут.

## Slide 4: Расчет угла места
Угол, на который отклоняется от горизонтали линия прямой видимости на спутник вычисляется по формуле:
где g1 - долгота спутника,
g2 - долгота места приема,
v - широта места приема.

## Slide 5: Расчет азимута
Направление, указывающее на спутник в зависимости от расположения места приема рассчитывается по формуле:
где g1 - долгота спутника,
g2 - долгота места приема,
v - широта места приема.

## Slide 6: Расчет угла места и азимута для Солнечногорска
Солнечногорск находится на 56°12’ с.ш. и 37° в.д.
Спутник находится на 36° в.д.
Дано:
g1= 36°
g2= 37°
v= 56°11’
Найти:
F; A
Решение:
а) расчет угла места:

## Slide 7
б) расчет азимута:
Ответ:
угол места(F) равен 26°;
азимут(A) равен 181°12’.

## Slide 8
-направление антенны (азимут)
-место установки антенны

## Slide 9: Возможные препятствия
На карте видно, что по направлению антенны есть препятствие – пятиэтажный дом (рис.1). Необходимо убедиться в том, что антенна будет направлена выше этого препятствия, в противном случае это может значительно ухудшить прием сигнала.
Рис. 1
угол места
расстояние до препятствия
направление на спутник
высота расположения

## Slide 10
Расстояние до препятствия можно найти по карте, используя масштаб.
В данном случае расстояние до препятствия 100 метров, а высота препятствия 18 метров
Угол места рассчитан и равен 26°
X – максимальная высота препятствия, которая не помешает прохождению сигнала при установке антенны на земле.
Решение:
Примем гипотенузу прямоугольного треугольника (направление на спутник) за Y
Т.к. косинус острого угла прямоугольного треугольника есть отношение прилежащего катета к гипотенузе, то
угол места
расстояние до препятствия
направление на спутник
X

## Slide 11
X можно найти используя теорему Пифагора
Вывод: т.к. X – максимальная высота препятствия, которая не помешает прохождению сигнала при установке антенны на земле на много больше высоты существующего препятствия, то оно не может вызвать помех для приема сигнала, и антенну можно устанавливать на любой удобной высоте.
(Если препятствие мешает приему сигнала то антенну необходимо поднять выше или выбрать другое место для её установки.)

## Slide 12: Программа расчёта азимута и угла места (Turbo Pascal)
PROGRAM ANTENNA;
USES CRT;
VAR
g1,g2,V,F,A:REAL;
L,M,N,O,X,Z:INTEGER;
BEGIN CLRSCR;
WRITELN ('VVEDITE DOLGOTU SPUTNIKA');
WRITELN ('GRADUSY');
READLN (L);
WRITELN ('MINUTY');
READLN (M);
g1:=(L+(M/60))/57;
WRITELN ('VVEDITE DOLGOTU MESTA PRIEMA');
WRITELN ('GRADUSY');
READLN (N);
WRITELN ('MINUTY');
READLN (O);
g2:=(N+(O/60))/57;
WRITELN ('VVEDITE SHIROTU MESTA PRIEMA');
WRITELN ('GRADUSY');
READLN (X);
WRITELN ('MINUTY');
READLN (Z);
V:=(X+(Z/60))/57;
F:=ARCTAN((COS(g2-g1)*COS(V)-0.151)/SQRT(1-(COS(g2-g1)*COS(g2-g1)*COS(V)*COS(V))));
A:=(3.16+ARCTAN((((SIN(g2-g1))/(COS(g2-g1))))/(SIN(V))));
WRITELN ('UGOL MESTA: F=',F:10:2);
WRITELN ('AZIMUT: A=',A:10:2);
READLN (F);
READLN (A);
END.

## Slide 13
Использование данных формул и программы поможет Вам правильно установить спутниковую антенну.

## Slide 14: Проект разработали:
ученик 10 класса «А» лицея №8
Соколов Владислав
руководители:
  учитель математики
  Орехова Галина Вячеславовна
  учитель информатики
  Соколова Татьяна Борисовна