## Slide 1: РУЧНЫЕ СТЕЖКИ
Бовырина Ирина Станиславовна учитель технологии
1
Notes: <number>
1

## Slide 2
1. Сметочный
2.Обметочный
3.Копировальный
4.Стачной
5.Тамбурный

## Slide 3
Тема урока:
"Выполнение ручных
стежков и строчек"
19.12.06.

## Slide 4
Стежок -
Это законченный процесс
переплетения ниток на ткани.
Строчка -
Это ряд повторяющихся
стежков на ткани
Длина
стежка -
Это расстояние между
одинаковыми проколами
иглы.

## Slide 5
Сметочный стежок
Сметочные стежки применяют главным образом для временного скрепления деталей.
Кроме того, ими могут намечаться на ткани контурные линии деталей, контрольные метки и др. Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет от 0,75 до 2,0см
Notes: <number>
Сметочные стежки применяют главным образом для временного скрепления деталей.
Кроме того, ими могут намечаться на ткани контурные линии деталей, контрольные метки и др. Длина стежков зависит от назначения сметочной строчки и составляет от 0,75 до 2,0см

## Slide 6
Обметочный стежок
Обметочный шов предохраняет срезы деталей от осыпания. Бывает нескольких видов. Косой, крестообразный и петельный (рис.). Срезы обрабатываются в сыпучих тканях. Игла вводится сверху вниз, нитка предыдущего стежка лежит под иголкой. Строчка прокладывается слева направо. Плотность шва — 2—3 стежка длиной 0,4 — 0,6 см на 1 см ткани.

## Slide 7
Копировальный стежок
Копировальные стежки – “силки” используют для перевода контуров деталей на другой слой ткани
При прокладывании стежков их нитки не затягиваются, образуя небольшие петли высотой 1-1,5см., затем детали кроя раздвигают, силки растягивают и разрезают, получая контур выкройки на обеих деталях.

## Slide 8
Стачной
шов
Стачной шов (рис.) напоминает машинную строчку и применяется для постоянного соединения двух деталей, когда ее выполнение затруднено или когда требуется получить шов повышенной растяжимости. Промежутка между стежками нет. Шьется сверху вниз. Расстояние между входом и выходом иглы 0,1 — 0,7 см. Укол делается в место выхода предыдущего стежка.

## Slide 9
Тамбурный стежок
Шов цепочкой представляет собой ряд петель, выходящих одна из другой. Положение иглы при шитье шва цепочкой – кончик иглы всегда движется «на себя».
1. Иглу с ниткой выводим на лицевую сторону. 2. Кладём нитку петлёй и придерживаем её большим пальцем левой руки. 3. Вводим иглу с лица на изнанку в место предыдущего прокола (т.е. откуда выходит рабочая нить). 4. Направляем иглу вниз на 3-4 нитки и прокалываем с изнанки на лицо так, чтобы игла оказалось над петлёй.

## Slide 10
Спасибо за внимание!