## Slide 1: Подготовила: Тормина Е. Арх-13
Неорганические вяжущие вещества

## Slide 2
Неорганическими вяжущими веществами называют порошкообразные вещества, образующие при затворении водой или водными растворами солей пластичное тесто, способное со временем переходить в твердое камневидное состояние. Твердение неорганических вяжущих материалов происходит в результате протекания сложных физико-химических процессов.

## Slide 3
Неорганические вяжущие материалы широко используются для производства бетонов, безобжиговых искусственных каменных материалов (бетонных и железобетонных изделий), приготовления растворов, укрепления грунтов и для других целей.

## Slide 4: Неорганические вяжущие материалы делятся на две большие группы: воздушные и гидравлические

## Slide 5
Воздушные вяжущие материалы после затворения водой твердеют, переходят в камневидное состояние и сохраняют прочность только на воздухе (в сухом состоянии).

## Slide 6: Известь
Глина
К воздушным вяжущим относятся: гипс, воздушная известь, магнезиальный цемент, растворимое стекло.

## Slide 7
Гидравлические вяжущие материалы после затворения водой твердеют и повышают свою прочность на воздухе и в воде.

## Slide 8: Портландцемент
К гидравлическим вяжущим относятся: гидравлическая известь, роман-цемент, портланд-цемент, глиноземистый цемент, смешанные цементы.

## Slide 9: Хранение минеральных вяжущих веществ
Хранить вяжущие материалы необходимо в закрытых помещениях с приподнятым над землей бетонным или лучше дощатым полом в отдельных закромах для каждого вида вяжущего. Гипс, известь негашеная и пушонка, портланд-цемент, пуццо-лановый и шлакопортланд-цементы могут храниться в закромах навалом или в бумажных мешках; специальные и глиноземистые цементы надо хранить в бумажной или иной закрытой таре; магнезиальный цемент следует хранить в герметически закрытой таре. Необходимо предохранять вяжущие материалы от попадания на них воды, кроме того, их нельзя хранить на складах длительное время, так как они поглощают влагу из воздуха, в результате снижается их активность, а в некоторых случаях они становятся непригодными к употреблению.

## Slide 10: Спасибо за внимание!