## Slide 1: Лекция 10. Резьба. Крепёжные изделия

## Slide 2
Резьбой называется поверхность, образованная винтовым движением плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.
ОБРАЗОВАНИЕ РЕЗЬБЫ.
Фаска - коническая поверхность, образующие которой составляют с осью резьбы 45○ (чаще всего).
Форму и размеры сбегов, недорезов проточек и фасок устанавливает ГОСТ 10549-80.
Элементы резьбы.

## Slide 3
Основные параметры резьбы :
Угол профиля резьбы (α) - угол между смежными боковыми сторонами резьбы в плоскости осевого сечения.
α=60°
°

## Slide 4
Наружный диаметр резьбы (d, D)- диаметр воображаемого прямого кругового цилиндра, описанного вокруг вершин наружной или впадин внутренней цилиндрической резьбы.
Внутренняя резьба
Наружная резьба

## Slide 5
Шаг резьбы (Р) - расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноимённых боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси резьбы.

## Slide 6
Ход резьбы (Ph)- расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между любой исходной средней точкой на боковой стороне резьбы и средней точкой, полученной при перемещении исходной средней точки по винтовой линии на угол 360°.
Для определения хода резьбы нужно сосчитать число заходов резьбы (n), осмотрев торцевую поверхность детали, тогда ход резьбы определяется из выражения:
Ph= Р·n, где n - число заходов

## Slide 7
Стандартные резьбы.

## Slide 8
Изображение резьбы на чертежах (ГОСТ 2.311-68)
Резьбу изображают:
а) на стержне - сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями- по внутреннему диаметру.
На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу, приблизительно равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте.

## Slide 9
б) в отверстии - сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями - по наружному.

## Slide 10
Сплошную тонкую линию при изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы.
Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной.
*
0,8...Р
A
A
A-A
*
*- место обозначения резьбы.

## Slide 11
или штриховой, если резьба изображена как невидимая.

## Slide 12
Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие специального конструктивного назначения , в проекции на плоскость, перпендикулярную к оси стержня или отверстия, не изображают.

## Slide 13
На разрезах резьбового соединения в изображении на плоскости, параллельной к его оси. в отверстии показывают только часть резьбы, которая не закрыта резьбой стержня.

## Slide 14
M16×2- резьба метрическая, наружный диаметр 16 мм, шаг 2 мм, однозаходная, правая;
M30xl,5LH - метрическая, наружный диаметр 30 мм, шаг 1,5 мм, однозаходная, левая.
Обозначение метрической резьбы.
×2

## Slide 15
G1 - резьба трубная цилиндрическая, нарезана на трубе dy=25 мм (dy - диаметр "в свету"), шаг указан в стандарте, однозаходная, правая.
G11/2 LH - резьба трубная цилиндрическая, нарезана на трубе dy=40 мм, шаг указан в стандарте однозаходная, левая.
Обозначение трубной цилиндрической резьбы.

## Slide 16
Крепёжные изделия
Резьбовые детали, с помощью которых выполняют резьбовые соединения, называют крепежными. К ним относятся болты, винты, шпильки и гайки. Под гайки при соединении деталей подкладывают шайбы, а для исключения самоотвинчивания крепёжных деталей применяют пружинные шайбы, шплинты и др. Форма и размеры этих деталей устанавливаются соответствующими ГОСТами.

## Slide 17
Условное обозначение крепежных изделий.
Болт М16×1,5×60…ГОСТ 7796-70
Болт исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d=16 мм, с шагом
P=1,5 мм, длиной l=60 мм:
Винт с диаметром резьбы d=10 мм, с шагом резьбы P=1,5 мм, длиной
l=50 мм:
Винт М10×1,5×50…ГОСТ 1491-80
Гайка исполнения 1, с номинальным диаметром резьбы d=20 мм, с
шагом P=2,5 мм:
Гайка М20×2,5…ГОСТ 5915-70
Шайба исполнения 1, для крепежной детали с диаметром резьбы d=16 мм:
Шайба 16…ГОСТ 11371-78