## Slide 1
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Т
Б

## Slide 2
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Запрещающие
Предупреждающие
Предписывающие
Указательные

## Slide 3
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1 Запрещающие знаки безопасности
1.1 “Запрещается пользоваться открытым огнем”
  Используется:
  на наружной стороне дверей скла-дов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами, внутри этих складов;
  при входе на участки, где проводят работы с указанными материалами и веществами;
  на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламене-ния.

## Slide 4
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.2 “Запрещается курить”
  Используется:
  на наружной стороне дверей скла-дов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами, внутри этих складов;
  при входе на участки, где проводят работы с указанными материалами и веществами;
  на оборудовании, представляющем опасность взрыва или воспламене-ния;
  в местах наличия отравляющих веществ.

## Slide 5
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.3 “Вход (проход) воспрещен”
Используется:
  у входов в опасные зоны ;
  у входов в помещения и зоны, в которые закрыт доступ для пос-торонних лиц.

## Slide 6
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.4 “Запрещается тушить водой”
Используется у входов в помещения и места, предназначен-ные для хранения и работы с мате-риалами, тушение которых водой запрещено (щелочные материалы
и др.).

## Slide 7
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.5 “Запрещающий знак с поясняющей надписью”
Используется в местах и зонах, пребывание в которых связано с опас-ностью, раскрываемой поясняющей надписью.

## Slide 8
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
1.6 “Запрещающий пользоваться электронагревательными приборами”
Используется у входов в зоны, где по соображениям пожарной безо-пасности пользоваться электронагре-вательными приборами запрещено.

## Slide 9
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2 Предупреждающие знаки безопасности
2.1 “Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества”
Используется у входов в места хранения легковоспламеняющихся веществ, а также у входов мест работ с ними.

## Slide 10
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.2 “Осторожно! Опасность взрыва”
Используется у входов в места хранения взрывоопасных веществ, а также у входов мест работ с ними.

## Slide 11
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.4 “Осторожно! Ядовитые вещества”
Используется у входов в места хранения ядовитых веществ, а также у входов мест работ с ними.

## Slide 12
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.3 “Осторожно! Едкие вещества”
Используется у входов в места хранения едких веществ, а также у входов мест работ с ними.

## Slide 13
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.5 “Осторожно! Электрическое напряжение”
Используется на опорах воздуш- ных линий, корпусах электрооборудо-вания, на дверях электропомещений, на ограждениях токоведущих частей, расположенных в производственных помещениях, дверцах силовых щитков и т.д.

## Slide 14
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.6 “Осторожно! Излучение лазера”
Используется на дверях поме-щений, где проводят работы с лазе-ром, внутри этих помещений в мес-тах работы с лазером, на лазерных установках.

## Slide 15
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.7 “Осторожно! Работает кран”
Используется вблизи опасных зон на строительных площадках, участках и цехах, где используют подъемно-транспортное оборудова- ние.

## Slide 16
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.8 “Осторожно! Возможно падение”
Используется перед входом на временно опасные участки, где возможно падение. Применяется вместе с табличкой с поясняющей надписью (например, “Осторожно! Скользко”, ”Осторожно! Открытый проем”).

## Slide 17
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
2.9 “Осторожно! Прочие опасности”
Применяется в местах, где необ-ходимо предупреждение о возможной опасности, а передача информации с помощью сигнальных цветов или сиг-налов затруднена. Применяется вмес-те с табличкой с поясняющей надписью (например, “Высокая температура”, “Осторожно! Микроволновое (СВЧ) излучение” и др.).

## Slide 18
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3 Предписывающие знаки безопасности
3.1 “Работать в каске”
Используется при входе на участки работ, где существует возможность паде- ния предметов сверху.

## Slide 19
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.2 “Работать в защитных перчатках”
Используется на участках работ, связанных с возможностью травмиро-вания рук.

## Slide 20
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.3 “Работать в защитной одежде”
Используется на участках работ, связанных с опасностью воздействия на тело человека опасного или вред- ного фактора.

## Slide 21
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.4 “Работать в защитной обуви”
Используется на участках работ, связанных с опасностью травмирования ног.

## Slide 22
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.5 “Работать с применением средств защиты органов слуха”
Используется на участках работ, с повышенным уровнем шума.

## Slide 23
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.6 “Работать в защитных очках”
Используется на участках работ, связанных опасностью травмирования глаз.

## Slide 24
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.7 “Работать с применением средств защиты органов дыхания”
Используется на участках работ, связанных с выделением вредных для организма человека газов, паров, аэро-золей.

## Slide 25
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.8 “Работать в предохранительном поясе”
Используется в местах выполнения работ на высоте.

## Slide 26
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
3.9 “Предписание определенных действий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности”
Используется в производственных помещениях и на территориях в местах, где обеспечена безопасность проведения работ, на путях подхода к местам размещения пожарной техники и эвакуационным выходам, с обеих сторон пожарных дверей и на дверях иного назначения, закрытое положение которых требуется по соображениям безопасности.

## Slide 27
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4 Указательные знаки безопасности
4.1 “Огнетушитель”
Используется в производственных помещениях для указания местонахождения огнетушителя.

## Slide 28
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.2 “Пункт извещения о пожаре”
Используется в производственных помещениях для указания местонахождения пункта извещения о пожаре.

## Slide 29
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.3 “Место курения”
Используется в производственных помещениях для указания места курения.

## Slide 30
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.4 “Расположение определенного места, объекта или средства”
Используется в производственных помещениях для информирования персонала при помощи символа (например, “Пункт медицинской помощи”).

## Slide 31
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.5 “Пожарный водоисточник”
Используется у места расположения пожарного водоема или пирса для установки пожарных машин.

## Slide 32
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.6 “Пожарный кран”
Используется у места и по направлению к местонахождению пожарного крана.

## Slide 33
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.7 “Пожарный сухотрубный стояк”
Используется у места и по направлению к местонахождению присоединения для подачи воды в пожарный сухотрубный стояк.

## Slide 34
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.8 “Органы управления систем дымо- и теплоудаления”
Используется у места и по направлению к местонахождению органов управления систем дымо- и теплоудаления.

## Slide 35
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.9 “Место вскрытия конструкции”
Используется у места и по направлению к местонахождению участков строительных конструкций, предназначенных для вскрытия при пожаре.

## Slide 36
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.10 “Разрешается пользоваться электронагревательными приборами”
Используется у места и по направлению к местонахождению участков, где допускается пользоваться электронагревательными приборами.

## Slide 37
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
4.11 “Выходить здесь”
Используется на дверях путей эвакуации.