## Slide 1: План проведения урока ОБЖ по основам военной службы в 10 классе

## Slide 2: Тема урока:
«ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА. МАТЕРИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ АВТОМАТА»

## Slide 3: Цели урока:
1. Изучение истории создания автомата, боевых свойств и устройства АКМ.
2. Развитие и закрепление навыков разборки и сборки АКМ.
3. Воспитание у молодежи патриотических чувств и гордости за русское оружие.

## Slide 4: План урока:
1. История создания автомата Калашникова.
2. Назначение и боевые свойства АКМ.
3. Общее устройство и принцип работы автомата.
4. Меры безопасности при обращении с автоматом.
5. Неполная разборка и сборка автомата.

## Slide 5: История создания АК-47
Михаил Тимофеевич Калашников (род. 10 ноября 1919г.) — выдающийся конструктор оружия СССР и России, генерал-лейтенант, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии (1949). В 1999г. награжден орденом святого апостола Андрея Первозванного.

## Slide 6: Биография М. Т. Калашникова
В 2012 году исполняется 65 лет создания АК-47. Конструктором является М. Т. Калашников.
М. Т. Калашников родился в 1919 году. Девятнадцатилетним юношей он был призван на
действительную военную службу, где проявил повышенный интерес к конструкции стрелкового
вооружения. Калашников сделал попытку усовершенствовать пистолет ТТ., но Великая Отечественная война нарушила его планы. Он был призван в танковые войска. В танковом бою под городом Брянском старший сержант М. Т. Калашников был ранен и отправлен в госпиталь города Алма-Ата.
После выздоровления он начал создавать пистолет-пулемёт в одной из железнодорожных мастерских и в 1942 году представил его на испытания в Артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского. Комиссия, выявив ряд серьёзных недостатков, забраковала пистолет-пулемёт.
Не испугавшись неудачи, М. Т. Калашников, преодолевая трудности, упорно овладевал
знаниями и продолжал работать. «АК-47»- так он назвал свой автомат. Созданное им оружие
превосходило многие существовавшие отечественные и зарубежные образцы. На основе «АК-47» созданы и находятся на вооружении: АКМ, АКС, АКСу, пулемёты РПК, ПКМ, ПКТ, автоматы серии 100 марки «Абакан», АЕК-971.
Девизом М. Т. Калашникова при создании автомата было: «простота и надёжность».

## Slide 7: Назначение и боевые свойства АКМ
Автомат предназначен для уничтожения живой силы противника огнём, штык -ножом, прикладом, под ствольным гранатомётом
Боевые свойства АКМ.
1. Калибр-5.45.
2. Масса без штык- ножа и патронов-3.63кг.
3. Начальная скорость пули-900м/с.
4. Темп стрельбы-600 выстрелов в минуту.
5. Ёмкость магазина-30 патронов.
6. Прицельная дальность-800 м.
7. Дальность полёта пули-до 3000 м.

## Slide 8: Общее устройство и принцип работы автомата
Автомат состоит из следующих частей и механизмов:
Ствол со ствольной коробкой и прицельным приспособлением.
Крышка ствольной коробки.
Приклад.
Магазин.
Цевьё.
Шомпол.
Курок.
Штык-нож.
Пенал с принадлежностями для чистки.
Переводчик одиночного и автоматического огня.
Газовая трубка со ствольной накладкой.
Возвратный механизм.
Затворная рама с газовым поршнем.
Затвор.
Ударно-спусковой механизм.
Стрельба ведётся одиночным и автоматическим
огнём. Автоматическое действие основано на использовании энергии пороховых газов,
отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы.

## Slide 9: Меры безопасности при обращении с автоматом:
1. Без разрешения нельзя брать АКМ в руки.
2. Нельзя направлять на людей.
3. При разборке и сборке автомата бережно относиться к частям и механизмам.
4. Содержать автомат в чистоте.
5. Не допускать умышленной порчи.

## Slide 10: Неполная разборка и сборка автомата
Порядок неполной разборки автомата:
Отделить магазин.
Произвести контрольный спуск курка.
Вынуть пенал с принадлежностями.
Отделить шомпол.
Снять крышку ствольной коробки.
Вынуть возвратный механизм.
Вынуть затворную раму с затвором.
Отделить затвор от затворной рамы.
Отделить газовую трубку со ствольной накладкой
Сборка проводиться в обратном порядке.

## Slide 11: Семейство АК-47, серия 100
В начале 90-х появилась новая серия автомата, получившая название «Серия 100». За основу серии был взят АК-74М, но он был переделан под патроны 5,56х45 НАТО и 7,62х39 (автоматы АК-101 и АК-103), и/или у него был укорочен ствол (автоматы АК-102, АК-104 и АК-105). В последних разработках применяется новая сбалансированная система автоматики (автоматы АК-107 и АК-108), которая позволяет резко снизить колебания оружия сохранив избыточную мощность газового двигателя. Характерной чертой всех автоматов 100-й серии является пластиковые цевьё и приклад.
Следующим принципиальным шагом в развитии модельного ряда АК стали автоматы АК-107 и АК-108. В них применена модифицированная схема автоматики перезаряжания — безударная с разделёнными массами. В этой схеме автомат имеет два газовых поршня со штоками, движущимися навстречу друг другу. Основной поршень приводит в действие автоматику, дополнительный — перемещает массивный компенсатор, движения которого компенсируют импульс затворного механизма. Это позволяет устранить тряску автомата от перемещения затвора, что повышает кучность автоматической стрельбы, в особенности из неустойчивых положений, в 1,5-2 раза. Построенные по такой схеме автоматы могут успешно конкурировать с АН-94 «Абакан» и очень близким к АК по конструкции АЕК-971.

## Slide 12: Семейство АК-47
АКС

## Slide 13: Семейство АК-47
АКМ

## Slide 14: Семейство АК-47
АКМ

## Slide 15: Семейство АК-47

## Slide 16: Семейство АК-47

## Slide 17: Семейство АК-47, серия 100
АК-105

## Slide 18: Домашнее задание
а) Схематично изобразить принцип работы автомата.
б) Выучить боевые свойства АКМ.
(Учебник ОБЖ 10 класс параграф 8.6 стр.146-152)