## Slide 1
<number>

## Slide 2
<number>
Учебные вопросы:
Общие положения по аварийно-спасательным и другим неотложным работам.
Организация АСДНР в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Проведение АСДНР в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

## Slide 3
<number>
1. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.98г. №28-ФЗ
3. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995г. №151-ФЗ
2. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ
Нормативно-правовые документы
4. "Руководство по действиям органов управления и сил РСЧС при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций", 1996 г.

## Slide 4
<number>
7. "Руководство по выполнению спасательных и других неотложных работ в условиях завалов и разрушения зданий и сооружений", 1994 г.
6. "Наставление (для войск ГО и ПСС) по организации и технологии ведения АСДНР при ЧС", М., ВНИИ ГОЧС, 1998 г.
8. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Учебное пособие ; Под общ. ред. Г.Н. Кириллова , г. Москва, 2002
Нормативно-правовые документы

## Slide 5
<number>
Одной из важнейших задач Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и ГО является ликвидация чрезвычайных ситуаций (ЧС)
Источники ЧС
опасное природное явление
авария
опасное техногенное происшествие
широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений
применение современных средств поражения
ЧС
природные
техногенные
биолого-
социальные
военные
по характеру источника

## Slide 6
<number>
Радиоактивное
загрязнение
вследствие аварий на радиационно опасных объектах,
аварий транспортных средств с ядерными энергетическими
установками или перевозящими радиоактивные вещества
Разрушения
возникающие при землетрясениях, взрывах, пожарах,
производственных авариях, ураганах, смерчах, обвалах, селях.
Химическое
заражение
в результате аварий на химически опасных объектах,
приводящих к разрушению емкостей и технологических
коммуникаций, содержащих АХОВ, а также аварий
на транспорте,перевозящем указанные вещества
Массовые
пожары
являющиеся следствием природных явлений, аварий и
несоблюдения правил пожарной безопасности
Затопления
возникающие при наводнениях, разрушениях
гидротехнических сооружений, цунами, селях и других
природных явлениях
Эпидемии,
эпизоотии,
эпифитотии
массовые заболевания людей,
сельскохозяйственных животных и растений
Наиболее характерные последствия ЧС

## Slide 7
<number>
Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие
неотложные работы(АСДНР), проводимые при
возникновении ЧС и направленные на:
спасение жизни и сохранение здоровья людей
снижение размеров ущерба окружающей природной
среде и материальных потерь
локализацию зон ЧС, прекращение действия
характерных для них опасных факторов

## Slide 8
<number>
Аварийно-спасательные
и другие неотложные работы
АСДНР – это совокупность действий, осуществляемых по различным технологическим процессам и включающих в себя порядок их проведения
Технологии выполнения АСДНР в значительной степени зависят от совокупностей объекта (РОО, ХОО и т.д.), на котором должны осуществляться работы по спасению пострадавших и от среды их проведения
АСДНР – совокупность первоочередных работ в зоне ЧС,
заключающаяся в спасении и оказании помощи людям, локализации
и подавлении очагов поражающего воздействия, предотвращении воздействия вторичных поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей, восстановлении минимально необходимого жизнеобеспечения.
АСДНР
другие
неотложные работы
аварийно-спасательные работы

## Slide 9
<number>
Аварийно-спасательные работы
в очагах поражения
Аварийно-спасательные работы - это действия по:
спасению людей
материальных и культурных ценностей
защите природной среды в зоне ЧС
локализации ЧС и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов
Цель проведения аварийно-спасательных работ:
розыск и деблокирование пострадавших
оказание им первой медицинской помощи
эвакуация из опасной зоны

## Slide 10
<number>
Аварийно-спасательные работы включают:
разведку маршрутов движения и участков работ;
локализацию и тушение пожаров
подавление или доведение до минимально возможного уровня возникших в результате ЧС вредных и опасных факторов, препятствующих ведению спасательных работ
розыск пораженных и извлечение их из поврежденных и горящих зданий, загазованных, затопленных и задымленных помещений, завалов
вскрытие разрушенных, поврежденных и заваленных ЗС и спасение находящихся в них людей
подачу воздуха в заваленные ЗС с поврежденной фильтровентиляционной системой
оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения
вывоз (вывод) населения из опасных мест в безопасные районы
санитарную обработку людей, ветеринарную обработку с/х животных, дезактивацию и дегазацию техники, средств защиты и одежды, обеззараживание территорий и сооружений, продовольствия, воды и т.д.

## Slide 11
<number>
Аварийно-спасательные работы:
Собственно спасательные работы
Вспомогательные работы
Специальные работы
Спасательные работы, связанные со спасением людей:
поиск пострадавших в местах возможного блокирования;
извлечение пострадавших из поврежденных, горящих, зараженных ОВ (АХОВ), РВ зданий;
оказание первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим;
эвакуация пострадавших в медицинские учреждения;
вывод (вывоз) населения из зон заражения в безопасное место.
Специальные работы включают:
тушение пожаров;
локализацию аварий на коммунально-энергетических сетях;
устройство проездов (проходов) в завалах;
укрепление (обрушение) неустойчивых конструкций;
проведение специальной обработки.
Вспомогательные связаны с подготовкой участка спасательных работ:
расчистка площадок;
установка на них техники, ограждений и предупреди-тельных знаков;
освещение рабочих мест.
Специальные и вспомогательные работы осуществляются для обеспечения
эффективного проведения собственно спасательных работ.

## Slide 12
<number>
Другие неотложные работы - это деятельность по:
всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ;
оказанию населению, пострадавшему в ЧС, медицинской и других видов помощи;
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности;
Цель проведения неотложных работ:
создание условий для проведения спасательных работ;
предотвращение дальнейших разрушений и потерь, вызванных вторичными поражающими факторами;
обеспечение жизнедеятельности объектов экономики и пострадавшего населения в условиях ЧС.
Другие неотложные работы
в очагах поражения

## Slide 13
<number>
прокладывание колонных путей и устройство проходов в завалах и на зараженных участках;
локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и технологических сетях;
укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению спасательных работ;
ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-энергетических сетей;
обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;
ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений;
санитарную очистку территории в зоне ЧС;
сбор материальных ценностей;
создание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей.
Другие неотложные работы
включают:

## Slide 14
<number>
обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов;
санитарную очистку территории в зоне ЧС;
сбор материальных ценностей.
Другие неотложные работы
включают:

## Slide 15
<number>
II этап
I этап
III этап
Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения и подготовке сил и средств РСЧС к проведению АСДНР
Проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ в зонах ЧС
Ликвидация последствий ЧС
Этапы проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ

## Slide 16
<number>
Режим повышенной
готовности
Режим повседневной
деятельности
Режим чрезвычайной
ситуации
При отсутствии угрозы
возникновения ЧС
При угрозе
возникновения ЧС
При возникновении ЧС
Организационные мероприятия
по подготовке и проведению АСДНР

## Slide 17
<number>
Проводимые мероприятия
при отсутствии угрозы возникновения ЧС
сбор информации о ЧС;
планирование АСДНР в возможных зонах ЧС;
создание органов управления ;
создание, оснащение и подготовка группировки сил и средств РСЧС для проведения АСДНР;
организация повседневного наблюдения и лабораторного контроля за состоянием окружающей среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на прилегающих ним территориях;
создание резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий ЧС.

## Slide 18
<number>
Проводимые мероприятия
при угрозе возникновения ЧС
приведение органов управления в готовность к выполнению задач;
уточнение планов по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС;
усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и ее масштабов;
создание группировок сил и средств и приведение их в готовность к ведению АСДНР (в т.ч. выдвижение их, при необходимости, в предполагаемые районы ЧС).

## Slide 19
<number>
Проводимые мероприятия
при возникновении ЧС
восстановление нарушенных функций управления, если они были нарушены (в т.ч. выдвижение ОГ в районы ЧС);
организация разведки зон ЧС, осуществление непрерывного контроля и сбора обстановки об обстановке;
восстановление боеспособности (или создание) группировки сил и средств и организация их защиты;
выдвижение сил в районы проведения работ;
управление проведением АСДНР.

## Slide 20
<number>
Организация взаимодействия и всестороннего обеспечения
Принятие решения на ликвидацию ЧС
Постановка задач
Оценка обстановки
Организация АСДНР
Организация АСДНР

## Slide 21
<number>
Технологии выполнения АСДНР
Объекты проведения
Требования к организации и ведению работ
Основные этапы проведения АСДНР
Разрушенные промышленные здания и гражданские сооружения
Коммунально-энергетические сети
Нефте-газо-аммиакопроводы
Затопленные объекты и пространства
Очаги химического и радиоактивного заражения
Промышленные предприятия, хранилища
Транспортные средства
Взрыво-пожароопасные объекты
организация и проведение работ в короткие сроки;
применение способов и технологий, обеспечивающих быструю локализацию и снижение масштабов заражения;
достаточная надежность и эффективность работ по ликвидации последствий ЧС;
безопасность применяемых способов и технологий для спасателей (формирований) и окружающей среды.
Инженерно-технические работы
Общая и спец. разведка района бедствия и объекта работ
Подготовительные работы
Поисково-спасательные работы
Неотложные аварийно-спаса-тельные (технические) работы
Ликвидация пожаров на объектах
Оказание первой медпомощи и эвакуация пострадавших
Извлечение, эвакуация, опознание и захоронение погибших
Наиболее сложным технологическим этапом являются инженерные работы по обеспечению доступа к пострадавшим, их деблокирование и последующее извлечение.

## Slide 22
<number>
Поддержание устойчивой связи
Сбор данных об обстановке, ее анализ и оценка
Поддержание взаимодействия и обеспечения сил
Ведение учета выполнения АСДНР
Уточнение задач, доведение их до подчиненных
Ведение учета потерь населения, сил РСЧС(ГО)
Обмен информацией об обстановке
Поддержание устойчивого управления
Проведение АСДНР

## Slide 23
<number>
Организация проведения АСДНР
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в ЧС мирного и военного времени проводятся круглосуточно, посменно до полного завершения.
Непрерывность работ
Успешное выполнение задач проведения АСДНР
Д О С Т И Г А Е Т С Я
рациональной их организацией;
оперативным и твердым управлением;
своевременным маневром силами и средствами;
полным обеспечением необходимыми средствами защиты и материально-техническими средствами;
своевременной заменой формирований и спасателей с учетом режимов работы в условиях заражения (ОВ, АХОВ, РВ)
своевременной организацией и непрерывным ведением разведки;
своевременным вводом сил и средств в очаги поражения;
заблаговременным изучением командирами (руководителями) формирований участков (объектов) работ;
организацией взаимодействия сил и средств, всесторонним их обеспечением;
соблюдением правил и мер безопасности при проведении работ.
Все задачи при проведении АСДНР выполняются в максимально короткие сроки, в три этапа

## Slide 24
<number>
II этап
I этап
III этап
Проведение мероприятий по экстренной защите и спасению населения и подготовке сил и средств РСЧС к проведению АСДНР
Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС
Ликвидация последствий ЧС
Этапы проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ

## Slide 25
<number>
Экстренная защита
населения и оказание
помощи пострадавшим:
оповещение о
возникновении ЧС
использование средств
защиты
эвакуация из опасных
районов
соблюдение режимов
поведения
розыск, извлечение,
вынос пострадавших и
оказание им мед. помощи
Предотвращение развития
и уменьшение опасных
воздействий ЧС:
локализация очагов
поражения
перекрытие или подавление
источников выделения
опасных веществ (излучений)
приостановка или
отключение технологических
процессов
тушение пожаров;
санитарная обработка и
обеззараживание.
Подготовка к проведению
полномасштабных
АСДНР:
проведение разведки
оценка обстановки и
прогнозирование ее развития
приведение в готовность
органов управления и сил,
создание группировки сил
и средств РСЧС
выдвижение ОГ и
определение границ зоны ЧС
принятие решения на
проведение АСДНР
1 этап
Принятие экстренных мер

## Slide 26
<number>
Окончательная выработка решения на проведение АСДНР
Постановка задач формированиям
Организация управления, взаимодействия и обеспечения
Контроль за выполнением поставленных задач
Проведение АСДНР
2 этап
Проведение полномасштабных АСДНР

## Slide 27
<number>
Основные работы 2 этапа
в ходе проведения АСДНР
Розыск пострадавших, извлечение их из завалов, горящих зданий, поврежденных транспортных средств
Эвакуация населения из опасных районов
Оказание пострадавшим первой медицинской помощи и других видов помощи
Локализация очага поражения
Разборка завалов, укрепление конструкций, угрожающих обрушением
Восстановлением энергетических и коммунальных сетей, линий связи в интересах обеспечения спасательных работ
Проведение специальной обработки (санитарной обработки людей, дегазации, дезактивации техники, имущества, сооружений территорий и т.д.)

## Slide 28
<number>
Первая группа работ
Создание условий и
организация первоочередного
жизнеобеспечения пострадавшего
населения
Вторая группа работ
Восстановление деятельности
объектов, пострадавших при ЧС
3 этап
Ликвидация последствий ЧС

## Slide 29
<number>
Организация проведения специальной обработки, дезактивация, дегазация и дезинфекция территории, дорог, сооружений и других объектов
Перераспределение ресурсов в пользу пострадавшего района
Организация восстановления систем и объектов первоочередного жизнеобеспечения населения
Выдвижение в район ЧС мобильных формирований жизнеобеспечения
Реэвакуация населения
Организация топливо - энергетического и транспортного обеспечения работы систем и объектов жизнеобеспечения населения
Организация медико-санитарного обеспечения и другие необходимые меры. Организация медицинского обслуживания населения
Содержание работ первой группы
Временное размещение населения, оставшегося без крова
Обеспечение населения продуктами питания, водой и предметами первой необходимости

## Slide 30
<number>
Содержание работ второй группы
Восстановление или строительство зданий
Восстановление энергоснабжения и транспорта
Восстановление гидротехнических сооружений
Восстановление или установка нового оборудования
Восполнение материальных средств
Восстановление хозяйственных связей

## Slide 31
<number>
Группировка сил и средств для проведения АСДНР
При ЧС мирного времени
Группировка сил и средств для проведения АСДНР определена в «Плане действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС», который вводится в действие Председателем КЧС или руководителем местного самоуправления, организации
ПРИВЛЕКАЮТСЯ
Территориальные аварийно-спасательные формирования решением КЧС органов местного самоуправления
Объектовые аварийно-спасательные формирования решением объектовой КЧС
Общее количество сил и средств определяется Председателем КЧС с учетом объема выполняемых работ

## Slide 32
<number>
Группировка сил и средств для проведения АСДНР
При ЧС военного времени
Группировка сил (на основе оценки прогнозируемой обстановки) отражена в специальном разделе «Плана ГО и защиты населения»
Основное звено организующее проведение АСДНР – субъект РФ (область)
Группировка сил
Первый эшелон
Мобильные, подготовленные и оснащенные техникой силы для выполнения работ в высоком темпе
войска ГО
воинские части и подразделения, выделяемые по планам взаимодействия
аварийно-спасательные формирования категорированных городов
аварийно-спасательные службы и формирования привлекаемые в интересах ГО
Резерв
Для внезапно возникающих задач,
замены сил
аварийно-спасательные формирования муниципальных образований;
силы ГО, выделяемые по планам взаимодействия.
Второй эшелон
Для наращивания усилий и расширения фронта спасательных работ и замены подразделений первого эшелона
силы ГО муниципальных образований
части и подразделения МО РФ
войска ГО с более поздними сроками развертывания

## Slide 33
<number>
Управление при организации и в ходе
ведения АСДНР включает:
организацию и осуществление мероприятий по поддержанию и приведению в готовность органов управления и сил РСЧС;
непрерывный сбор, анализ и отображение данных обстановки;
подготовку расчетов и предложений для принятия начальником ГО (председателем комиссии по ЧС) решения;
принятие решений;
уточнение планов (планирование действий);
своевременное доведение задач до подчиненных;
организацию и поддержание взаимодействия;
организацию всестороннего обеспечения привлекаемых сил;
непосредственное руководство подразделениями и контроль исполнения поставленных задач.

## Slide 34
<number>
Организация управления АСДНР
Оценка обстановки
Принятие решения на ликвидацию ЧС
Постановка задач
Организация взаимодействия и всестороннего обеспечения
Организация управления

## Slide 35
<number>
Главная цель управления
Обеспечение эффективного использования сил и средств по спасению людей и выполнению неотложных работ
Выполнение АСДНР в полном объеме, в короткие сроки и с минимальными потерями сил и населения
Основой управления является Решение руководителей местного самоуправления и организаций (председателя КЧС) и указаний вышестоящего органа управления по ГОЧС
Управление в ходе ведения АСДНР
Требования к управлению
Непрерывность
Гибкость и твердость
Оперативность

## Slide 36
<number>
Управление в ходе ведения АСДНР
Требования к управлению достигаются:
приближением пунктов управления (ПУ) к местам действий подразделений (сил и средств);
выполнением задач во взаимодействии с комиссией по ЧС и формированиями аварийного объекта, а также с территориальной комиссией по ЧС и ее оперативной группой;
знанием обстановки и быстрым реагированием на ее изменения;
настойчивым претворением в жизнь принятых решений и технологий выполнения задач;
соблюдением мер безопасности при проведении АСДНР.

## Slide 37
<number>
При оценке обстановки командир (руководитель) должен изучить:
характер и объем разрушений, пожаров и других поражений на участке работ и пути выдвижения к ним;
виды предстоящих работ и их объем;
радиационную, химическую и биологическую обстановки (РХБ) и их влияние на выполнение задач;
состояние готовности и обеспеченности своего и приданных формирований и их возможности;
характер действий и задачи соседей;
влияние местности на действия формирования и состояние маршрута выдвижения к очагу поражения и на участок работ;
влияние погоды, времени года и суток на выполнение задач.
Оценка обстановки

## Slide 38
<number>
В оценку обстановки входит:
анализ основных факторов обстановки и оценка последствий ЧС (вид экстремальной ситуации, характер и масштабы аварии), тип, характер и масштабы радиоактивного, химического заражения;
факторы, осложняющие обстановку (пожары, взрывы и др.);
оценка имеющихся сил и средств, состояние их готовности к действию;
характер местности в районе аварии, состояние погоды, время года и суток, их возможное влияние на обстановку и выполнение задачи;
обеспеченность и потребность в материально-технических средствах для выполнения поставленной задачи;
выбор наиболее целесообразных вариантов действий населения;
определение мероприятий по защите населения и ликвидации последствий ЧС;
возможности аварийного объекта и территориальных органов по ликвидации последствий аварии.
Оценка обстановки

## Slide 39
<number>
Уяснения
задачи
Оценки
обстановки
Проведенных
расчетов
Сделанных
выводов

## Slide 40
<number>
Структура решения руководителя (председателя КЧС)
и предложения должностных лиц ОУ ГОЧС
РЕШЕНИЕ руководителя (постановление КЧС)
Предложения
должностных лиц
Выводы из оценки каждого элемента обстановки, влияющие на выполнение задачи
Выводы из уяснения задачи
Цель предстоящих действий, основные задачи, порядок взаимодействия, сроки выполнения
Выводы из оценки обстановки
Характер ЧС
Возможн. последст.
Свои силы, соседи
Время
Район
ЧС
Мотивационная часть
решения

## Slide 41
<number>
Предложения
в замысел
Содержательная часть
решения
Цель предстоящих действий
Способы проведения работ, направления основных усилий
Основные задачи, сроки, порядок и способы их решения
Группировка сил, ее построение, возможный маневр
Как решать основные задачи
Какую иметь группировку сил, порядок ее построения, характер маневра
Замысел

## Slide 42
<number>
РЕШИЛ (ПРИКАЗЫВАЮ)
Задачи подчиненным
Предложения
в приказную часть
Приказная (распоряди-тельная)
часть
решения
Определяются действия для решения основных задач
Определяется порядок взаимодействия в ходе совместных действий при решении основных задач
Порядок управления действиями привлекаемых сил при решении основных задач
С каких пунктов управления будет осуществляться управление привлекаемыми силами, очередность взятия управления
Задачи группировкам сил для реализации замысла
Указания по взаимодействию
Указания по обеспечению
Специальное
Техническое
Морально-психологи-ческое
Тыловое
Указания по управлению
Какой пункт управ-ления будет команд-ным, необходимые силы и средства для обеспечения его функ ционирования, оче-редность взятия управления
Порядок и спосо-бы обеспечения, проводимые мероприятия
Порядок взаимодействия привлекаемых сил
Вопросы для согласования со старшим начальником (при необходимости)

## Slide 43
<number>
Содержание замысла решения
Цели, объем и характер предстоящих действий
Участки сосредоточения основных усилий
Основные задачи, сроки, последовательность и способы технологии их выполнения
Группировка сил (состав, количество), ее построение, возможный маневр, материально-техническое обеспечение

## Slide 44
<number>
Содержание решения
Замысел действий
Задачи подчиненных и приданных формирований, способы и сроки их выполнения
Порядок выдвижения на участок (объект) работ
Порядок взаимодействия
Мероприятия по организации управления и обеспечения

## Slide 45
<number>
Форма приказа
1. Краткие выводы из оценки обстановки на участке работ (степень разрушения, пожары, концентрация АХОВ, состояние сетей)
2. Задачи формирования, способы и технологии выполнения работ.
5. После слов «приказываю» ставятся задачи подчиненным: объем спасательных работ, способы и сроки выполнения
3. Задачи соседей и приданных сил
4. Замысел действий: где, какие работы необходимо выполнить и время их выполнения, где и на какие работы сосредоточить основные усилия
7. Место расположения медицинского пункта, пути и порядок эвакуации пораженных
8. Порядок и особенности работ в зоне заражения, порядок ввода сил и средств
9. Время начала и окончания работ, место своего расположения, сигналы оповещения, организация взаимодействия, обеспечения
6. Мероприятия по защите населения, привлекаемые СМИ, меры безопасности
10. Организация управления в ходе ведения АСДНР

## Slide 46
<number>
Основой управления действиями формирований
при ведении АСДНР является
решение командира (руководителя)
Ввиду ограниченных сроков выживания пораженных в обстановке, характерной для основных видов ЧС, необходимости как можно быстрей спасти людей, локализовать или ликвидировать возникшие поражающие факторы, работы по приведению в готовность, подготовке к выдвижению и выдвижение в район ЧС осуществляется параллельно с выработкой решения на ведение АСДНР

## Slide 47
<number>
Уяснение задачи
Расчет времени
Оценка обстановки
Отдача предварительных распоряжений
Постановка задач подразделениям
Организация разведки и проведение рекогносцировки
Принятие решения
Организация взаимодействия, обеспечения, управления
Управление ведением работ
Порядок работы
командира (руководителя) после получения задачи

## Slide 48
<number>
Цель предстоящих действий
Замысел старшего начальника
Задача, место и роль
своего формирования
в выполнении общей задачи
Содержание уяснения задачи

## Slide 49
<number>
Ориентирование подчиненных производится с целью доведения до них задачи, поставленной старшим начальником, в части их касающейся, и постановки им частных задач, решение которых обеспечивает процесс выработки решения и организации его выполнения.
При ориентировании руководитель доводит до подчиненных следующую информацию:
о предстоящих действиях;
об организации разведки и других действиях, необходимых для последующей оценки обстановки;
о подготовке предложений в решение;
о сроках подготовки и представления необходимых данных для выработки решения.
Отдача предварительных распоряжений

## Slide 50
<number>
В указаниях по организации разведки командир
определяет:
цели и задачи разведки;
какие данные и к какому сроку представить;
на каких объектах(участках) сосредоточить основные усилия разведки.
В ходе рекогносцировки командир
уточняет:
обстановку;
задачи.
изучает:
участки(объекты) работ и пути подхода к ним;
характер разрушений, завалов, пожаров;
наличие, характер, масштабы и границы заражения, затопления;
состояние, населения, наличие местных материалов, необходимых для ведения АСДНР;
состояние коммунально-энергетических сетей и местности;
места удобные для развертывания пунктов управления, медицинского пункта, подразделений тыла, пункта обеззараживания техники, санитарной обработки личного состава.

## Slide 51
<number>
Организация и ведение разведки
Руководитель (председатель) КЧС определяет цель, задачи, силы и средства разведки
Орган управления по ГОЧС (штаб) организует разведку
Цель разведки:
обеспечение органов управления достоверными данными об обстановке при ведении АСДНР;
уточнение обстановки на объекте, масштабов зон заражения, динамики развития поражающих факторов.
Задачи разведки:
уточнение состояния обстановки (аварийного объекта) границ зоны заражения на участке ведения работ;
уточнение (обследование) местности на участке работ и ее возможное влияние на выполнение поставленной задачи;
определение мест нахождения пострадавших, их состояние и способов спасения;
непрерывное наблюдение за изменением степени и характера заражения;
уточнение состояния коммунально-энергетических сетей в местах действий формирований;
выявление факторов, препятствующих ведению АСДНР.

## Slide 52
<number>
Основные виды обеспечения
Разведка
Техническое
Транспортное
Материальное
Медицинское

## Slide 53
<number>
Цели обеспечения
получение исчерпывающих данных об обстановке;
своевременное оказание медицинской помощи;
бесперебойное удовлетворение потребностей в материальных средствах;
выполнение перевозок;
поддержание техники в исправном состоянии;
создание благоприятных условий для своевременного и организационного проведения АСДНР и выполнения других задач.

## Slide 54
<number>
постановку задач подразделениям обеспечения
контроль за выполнением мероприятий
определение взаимодействия сил участвующих в обеспечении
доведение задач до исполнителей по обеспечению работ
Организация обеспечения включает

## Slide 55
<number>
целям (задачам)
месту и времени действий
способам выполнения поставленных задач
Взаимодействие заключается
в согласовании действий формирований по :

## Slide 56
<number>
порядок действий при вводе на участок (объекты) работ;
организация ликвидации или снижения до минимально возможного уровня факторов, препятствующих ведению спасательных работ;
порядок действий при ведении спасательных работ в сложных условиях обстановки;
порядок взаимодействия с территориальными (объектовыми) формированиями и специалистами при ликвидации повреждений на коммунально-энергетических сетях;
порядок действий при смене;
порядок действий при резком изменении обстановки, возникновении непосредственной опасности для жизни спасателей;
порядок связи и информации;
места размещения пунктов управления.
При взаимодействии согласовываются

## Slide 57
<number>

## Slide 58
<number>