## Slide 1: ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ В МАСТЕРСКОЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА.
Практическая часть:
Устройство столярного верстака
Учитель технологии Митрофанов О.В.
МОУ гимназия №7 г. Балтийска
Калининградской обл.

## Slide 3: ПОД ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОНИМАЮТ
1. совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья, материалов,
полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в процессе производства продукции.
2. технологией называют также определенную последовательность действий, обеспечивающих изготовление какой-либо продукции заданного качества.
Точное выполнение всех операций и соблюдение их последовательности - гарантия выпуска качественной продукции

## Slide 4: СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК
из чего состоит
основание
крышка с отверстиями, в которые вставляются клинья
лоток
передний и задний зажимы,
выдвижные пальцы.

## Slide 5: ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ УСТРОЙСТВ ВЕРСТАКА
На основании крепится крышка верстака с механизмом ее регулировки по росту
Крышка – для хранения инструментов при работе и выполнения столярных работ
Отверстия с клиньями - для упора и крепления заготовок при строгании.
В лотке размещают инструмент и материалы.
Передний и задний зажимы служат для закрепления заготовок.
Выдвижные пальцы - для опоры длинномерных заготовок при их строгании.

## Slide 6: ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ: ДЛЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ НА СТОЛЯРНОМ ВЕРСТАКЕ ПРИМЕНЯЮТ РАЗЛИЧНЫЕ РЕЖУЩИЕ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, А ТАКЖЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Режущие
Пилы, стамески, рубанки(струги), дрели и другие
Измерительные
Линейки, угольники, циркули, транспортиры.

## Slide 7: КРЕПЛЕНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ ЗАГОТОВОК НА ВЕРСТАКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НАДЕЖНЫМ.
Что для этого нужно делать?
Заготовки зажимают винтовыми зажимами.
Для крепления длинных заготовок применяют снизу подпоры в виде выдвижных пальцев.
Низкие заготовки при их строгании на крышке верстака упирают передним торцом в клин, а с заднего торца заготовку поджимают клином заднего зажима.

## Slide 8: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ВЕРСТАКЕ.
Оберегать крышку верстака от повреждений режущими инструментами,
Не закручивать сильно передний и задний зажимы верстака
Не ударять молотком по крышке верстака.
Клинья в отверстия верстака забивать только киянкой.
На рабочем месте не должны находиться лишние предметы и ненужные инструменты
По окончании работы очищать верстак от стружки щеткой.