## Slide 2
9-мм пистолет Макарова (ПМ) является личным оружием нападения и защиты и предназначен для поражения противника на коротких расстояниях.

## Slide 3
Огонь из пистолета наиболее эффективен на расстояниях до 50 м. Убойная сила пули сохраняется до 350 м.
Огонь из пистолета ведется одиночными выстрелами.
Боевая скорострельность пистолета 30 выстрелов в минуту.
Вес пистолета со снаряженным магазином 810 г.
Для стрельбы из пистолета применяются 9-мм пистолетные патроны.
Начальная скорость полета пули 315 м/сек.
Подача патронов в патронник при стрельбе производится из магазина емкостью на 8 патронов.

## Slide 4
Вес пистолета с магазином без патронов 730 г
Вес пистолета с магазином, снаряженным восемью патронами 810 г
Длина пистолета 161 мм
Высота пистолета 126,75 мм
Длина ствола 93 мм
Калибр ствола 9 мм
Число нарезов 4
Емкость магазина 8 патронов
Вес патрона 10 г
Вес пули 6,1 г
Длина патрона 25 мм
Боевая скорострельность 30 выстрелов в минуту
Начальная скорость полета нули 315 м/сек Общее устройство и работа частей пистолета

## Slide 5
  рамки со стволом и спусковой скобой;
  затвора с ударником, выбрасывателем и предохранителем;
  ударно-спускового механизма;
  рукоятки с винтом;
  затворной задержки;
  возвратной пружины;
  магазина.
  К каждому пистолету придается принадлежность: запасный магазин, протирка, кобура, пистолетный ремешок.
Пистолет состоит из следующих основных частей и механизмов

## Slide 6
ствол
Спусковая
скоба
Основание рукоятки
Рамка со стволом и спусковой скобой

## Slide 7
Затвор с предохранителем, ударником и выбрасывателем

## Slide 8
Возвратная пружина

## Slide 9
Ударно-спусковой механизм
курок
Боевая
пружина
Задвижка боевой пружины
Шептало с пружиной
Спусковой крючок
Спусковая тяга с рычагом взвода

## Slide 10
Рукоятка с винтом

## Slide 11
Затворная задержка
отражатель
выступ
кнопка

## Slide 12
Магазин
Корпус магазина
подаватель
пружина подавателя
Крышка магазина

## Slide 13
1 - рамка со стволом и спусковой скобой; 2 -затвор с ударником, выбрасывателем и предохранителем: 3 - возвратная пружина: 4 - части ударно-спускового механизма; 5 - рукоятка с винтом; 6 - затворная задержка; 7 - магазин

## Slide 14
Разборка пистолета может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра пистолета, полная - для чистки при сильном загрязнении пистолета, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте.

## Slide 15
ПРАВИЛЯ, СОБЛЮДАЕМЫЕ ПРИ РАЗБОРКЕ
  разборку и сборку производить на столе или скамейке, а в поле - на чистой подстилке;
  части и механизмы класть в порядке разборки, обращаться с ними осторожно, не допускать излишних усилий и резких ударов;
  при сборке обращать внимание на нумерацию частей, чтобы не перепутать их с частями других пистолетов.

## Slide 16
Извлечь магазин из основания рукоятки
Удерживая пистолет за рукоятку правой рукой, большим пальцем левой руки отвести защелку магазина назад до отказа, одновременно оттягивая указательным пальцем левой руки выступающую часть крышки магазина, извлечь магазин из основания рукоятки.

## Slide 17
Проверить, нет ли в патроннике патрона
выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.

## Slide 18
Отделить затвор от рамки.
Взяв пистолет в правую руку за рукоятку, левой рукой оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении. При дальнейшей разборке удерживать ее в приданном положении указательным пальцем правой руки. Левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение и, приподняв его задний конец, дать ему возможность продвинуться вперед под действием возвратной пружины.

## Slide 19
Отделение затвора от рамки

## Slide 20
Снять со ствола возвратную пружину
  Удерживая рамку правой рукой за рукоятку и вращая возвратную пружину на себя левой рукой, снять ее со ствола.

## Slide 21
Сборку пистолета после неполной разборки производить в обратном порядке.
    Надеть на ствол возвратную пружину.
Взяв рамку за рукоятку в правую руку, левой рукой надеть возвратную пружину на ствол обязательно тем концом, в котором крайний виток имеет меньший диаметр по сравнению с другими витками.
Введение свободного конца возвратной пружины в канал затвора

## Slide 22
отвести затвор в крайнее заднее положение так, чтобы дульная часть ствола прошла через канал затвора и выступила наружу (рис. 7). Опустить задний конец затвора на рамку так, чтобы продольные выступы затвора поместились в пазах рамки, и, прижимая затвор к рамке, отпустить его. Затвор под действием возвратной пружины энергично возвращается в переднее положение. Включить предохранитель (поднять флажок вверх).
Присоединить затвор к рамке.
Присоединение затвора к рамке

## Slide 23
Вставить магазин в основание рукоятки.

## Slide 24
Выключить предохранитель (опустить флажок вниз). Отвести затвор в заднее положение и отпустить его. Затвор, продвинувшись несколько вперед, становится на затворную задержку и остается в заднем положении. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор. Затвор под действием возвратной пружины должен энергично возвратиться в переднее положение, а курок должен стоять на боевом взводе. Включить предохранитель (поднять флажок вверх). Курок должен сорваться с боевого взвода и заблокироваться.
Проверить правильность сборки пистолета после неполной разборки