## Slide 1
« Устройство и действие
гранатомётов и ручных гранат »
Prezentacii.com

## Slide 2
ВОПРОСЫ ЗАНЯТИЯ:
Ручной противотанковый гранатомёт
РПГ-7.
2. Реактивная противотанковая граната одноразового использования РПГ-18.
3. Подствольный гранатомёт ГП-25.
4. Ручные осколочные гранаты
Ф-1, РГД-5, РГО, РГН.
5. Ручная кумулятивная граната РКГ-3Е.

## Slide 3
РПГ-7
Назначение
РПГ-7 предназначен для борьбы с танками,
самоходно-артиллерийскими установками и другими
бронированными средствами противника. Кроме того,
они могут быть использованы для уничтожения живой
силы противника, находящейся в легких полевых
укрытиях, а также в сооружениях городского типа.
Назначение
ТТХ
Меню
Устройство
РПГ-7
Устройство
ПГ-7В
Типы
выстрелов

## Slide 4
РПГ-7
Тактико-технические
характеристики
Прицельная дальность стрельбы, м
300
Назначение
ТТХ
Меню
Типы
выстрелов
Калибр, мм
Калибр гранаты, мм
Длина:
в боевом положении, мм
в полож. для десантирования, мм
Масса гранатомета, кг
Масса гранаты, кг
Максимальная скорость гранаты, м/с
Скорострельность, в/м
40
85; 70
950
--
6,3
2,2; 2,0
300
4-6
Устройство
РПГ-7
Устройство
ПГ-7В

## Slide 5
1 мушка
2 ствол
3 хомутик
4 прицельная планка
5 накладка
6 антабка
7 предохранитель ствола
8 чехол
9 ремень
10 рукоятка
РПГ-7
Устройство
Назначение
ТТХ
Меню
Типы
выстрелов
Устройство
РПГ-7
Устройство
ПГ-7В

## Slide 6
11 корпус со взрывчатым веществом
РПГ-7
Устройство ПГ-7В
Назначение
ТТХ
Меню
Типы
выстрелов
12 донный взрыватель
13 стабилизатор
14 пороховой заряд
Устройство
РПГ-7
Устройство
ПГ-7В

## Slide 7
РПГ-7
Назначение
ТТХ
Меню
Типы
выстрелов
Типы выстрелов
Наименования характеристик
тип выстрела
ПГ-7ВМ ПГ-7ВЛ ПГ-7ВР
Масса гранатомёта
с выстрелом, кг
Калибр гранатомёта, мм
Калибр головной части
гранаты, мм
Прицельная дальность
стрельбы, м
Эффективная дальность стрельбы по бронецелям, м
Масса выстрела, кг
40 40 40
70 92 65х105
500 300 200
300 150 100
2,0 2,4 2,4
6,3
Основные характеристики:
Устройство
РПГ-7
Устройство
ПГ-7В

## Slide 8
Назначение
ТТХ
Меню
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты
Реактивная противотанковая граната
одноразового использования РПГ-18 «Муха».
Походное положение
Боевое положение

## Slide 9
Меню
Назначение
РПГ-18
«Муха»
Граната РПГ-18 предназначена для замены ручных
противотанковых кумулятивных гранат типа РКГ-3 с
целью усиления огневых возможностей стрелковых
подразделений в борьбе с бронированными
средствами противника.
Назначение
ТТХ
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты

## Slide 10
Меню
РПГ-18
«Муха»
Тактико-технические
характеристики
Калибр, мм 64
Масса, кг 2,6
Начальная скорость, м/с 114
Прицельная дальность , м 200
Бронепробиваемость, мм
(под углом 60 oт нормали) 150
Масса гранаты, кг 1,4
Длина, в походном положении мм: 705
Длина, в боевом положении мм: 1050
Назначение
ТТХ
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты

## Slide 11
Меню
РПГ-18
«Муха»
Устройство
1 наружная труба
2 выдвижная труба
3 передняя и задняя
защитные крышки
4 прицельное
приспособление
5 спусковое устройство
6 ударный механизм
7 головная часть гранаты
8 взрыватель
9 заряд ВВ
10 кумулятивная воронка
11 реактивный двигатель
12 пороховой заряд двигателя
13 сопло двигателя
14 огнепроводная трубка
15 перья хвостового
стабилизатора
Назначение
ТТХ
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты

## Slide 12
Меню
РПГ-18
«Муха»
Устройство гранаты
Граната в полёте
1 головная часть
2 реактивный двигатель
3 стабилизатор
Назначение
ТТХ
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты

## Slide 13
Меню
РПГ-18
«Муха»
Перевод
из походного положения в боевое
Для перевода «Мухи» из походного положения
в боевое необходимо открыть заднюю крышку и
раздвинуть трубы до упора, при этом передняя
крышка откроется, а предохранительная стойка с
диоптром и мушка займут вертикальное положение.
Походное положение
Боевое положение
ДАЛЕЕ
Назначение
ТТХ
Подготовка
к стрельбе
Устройство
РПГ-18
Устройство
гранаты

## Slide 14
Меню
РПГ-18
«Муха»
Производство
выстрела
Для взведения ударного механизма следует
повернуть предохранительную стойку вниз
до упора и затем отпустить её. Производство
выстрела осуществляется нажатием на спусковой
рычаг шептала. После перевода в боевое
положение (в случае неизрасходования) РПГ-18
предписывается разрядить выстрелом в сторону
противника.
НАЗАД

## Slide 15
Назначение
ТТХ
Меню
ВОГ-25
Подствольный гранатомёт ГП-25
ВОГ-25П

## Slide 16
Меню
Назначение
ГП-25
40-мм гранатомет ГП-25 является подствольным
гранатометом, крепящимся под стволом автомата
Калашникова всех модификаций, калибров 5,45-мм
и 7,62-мм (за исключением АК74У), а так же
5,45-мм автомата Никонова (АН94, тема «Абакан»,
инд. 6ПЗЗ) и предназначен для борьбы с открытой
живой силой, а так же с живой силой находящейся
в открытых окопах, траншеях и на обратных
скатах местности.
Назначение
ТТХ
ВОГ-25
ВОГ-25П

## Slide 17
Меню
ГП-25
Тактико-технические
характеристики
Калибр, мм 40
Масса гранатомета
без затыльника, кг 1,5
Длина гранатомета, мм 323
Прицельная дальность
стрельбы, м 400
Минимальная дальность
при навесной стрельбе, м 200
Боевая скорострельность,
выстр./мин 4-5
Носимый боекомплект,
выстрелов 10
Назначение
ТТХ
ВОГ-25
ВОГ-25П

## Slide 18
Меню
ГП-25
ВОГ-25
40-мм выстрел ВОГ-25 (7П17) по своему устройству
является унитарным и выполнен по «безгильзовой»
схеме, т.е. метательный заряд вместе со средством
воспламенения располагается в донной части корпуса
гранаты. Граната выстрела - осколочная со стальным
корпусом. Внутри корпуса гранаты располагается
сетка из картона для рационального дробления
корпуса на осколки. Взрыватель гранаты является
головным, ударным, мгновен-
ного и инерционного действия,
Полупредохранительного типа.
Дистанция взведения от 10 до
40 метров от дульного среза
гранатомета. Такой разброс
зависит от температурного
диапазона (от -40 С до 50 С).
Время срабатывания меха-
низма самоликвидации -14-19 с.
Назначение
ТТХ
ВОГ-25
ВОГ-25П

## Slide 19
Меню
ГП-25
ВОГ-25П
40-мм выстрел с осколочной гранатой ВОГ-25П
("Подкидыш"). В конструкцию взрывателя ВМГ-П был
введен вышибной заряд и пиротехнический
замедлитель, обеспечивающие «подпрыгивание»
гранаты после удара о грунт и ее разрыв в воздухе
при стрельбе на все дальности боевого применения
гранатомета. Высота разрыва гранаты при стрельбе
по грунту средней твердости составила 0,75 м, что
позволило увеличить эффективность осколочного
действия в сравнении с грана-
той выстрела ВОГ-25:
- по лежащим целям
в 1,7 раза; - по целям, находящимся
в окопе в 2,0 раза.
Назначение
ТТХ
ВОГ-25
ВОГ-25П

## Slide 20
Меню
Ручные осколочные гранаты
Ф-1, РГД-5, РГО, РГН.
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН

## Slide 21
Меню
Ручная осколочная граната
Ф-1
Ручная осколочная граната Ф-1 является гранатой
дистанционного действия и предназначена для
поражения живой силы противника преимущественно
в оборонительном бою. Из-за большого радиуса
разлета убойных осколков при взрыве гранаты
(около 200 м) метать гранату можно только из-за
укрытия, из бронетранспортера или танка.
Масса снаряженной
гранаты 600 гр.
Масса взрывного заряда 60 гр.
Средняя дальность
метания 35-45 м.
Время горения запала 3,2 - 4,2 сек.
Дальность разлета
убойных осколков 200 м.
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН

## Slide 22
Меню
Ручная осколочная граната
РГД-5
Ручная осколочная граната РГД-5 предназначена
для поражения живой силы противника. По типу
относится к наступательным гранатам. В стальном
корпусе гранаты находиться заряд взрывчатки.
Корпус гранаты состоит из двух полусфер. Сверху
на корпусе имеется отверстие для ввинчивания
запала. При транспортировке гранаты отверстие
закрывается пластмассовой крышкой. Для подрыва
гранаты применяется запал УЗРГМ.
Масса гранаты, г 310
Дальность броска, м 40-50
Время замедления, с 3,5-4,5
Радиус убойного
действия осколков, м 25
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН

## Slide 23
Меню
Ручная осколочная граната
РГО
Вес, кг 0,53
Вес ВВ, кг 0,092
Кол-во осколков
(примерное), шт 670 - 700
Средняя дальность
броска, м 25 - 45
Время горения
запала, с 3,2 - 4,2
Площадь разлета
осколков, м2 213 - 286
Ручная осколочная граната РГО (оборонительная)
предназначена для поражения живой силы
противника.
Существенное отличие от аналогичных образцов
заключается в оснащении её датчиком цели и
срабатывании при ударе о любую преграду.
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН

## Slide 24
Меню
Ручная осколочная граната
РГН
Ручная осколочная граната РГН (наступательная)
предназначена для поражения живой силы
противника.
Существенное отличие от аналогичных образцов
заключается в оснащении её датчиком цели и
срабатывании при ударе о любую преграду.
Масса гранаты 310 гр.
Масса боевого
снаряда 114 гр.
Дальность броска 25 - 45 м.
Количество
осколков 220 - 300
Площадь разлета
осколков 95-96 кв.м
Время горения
запала 3,2 - 4,2 сек.
Ф-1
РГД-5
РГО
РГН

## Slide 25
Меню
Ручная кумулятивная граната
РКГ-3Е.
Модификации гранаты: РКГ - 3Е - модернизированный вариант РКГ - 3ЕМ - модернизированный вариант
Назначение
ТТХ

## Slide 26
Меню
Граната РКГ 3 (Ручная Кумулятивная Граната)
предназначена для поражения легкобронированной
и небронированной техники, живой силы противника
в укрытиях. Корпус гранаты круглый в поперечнике,
в нем расположен заряд ВВ с кумулятивной воронкой
направленной вниз и запал. В рукоятке расположен
парашют. После того как из запала выдернута чека и
стрелок бросает гранату, из рукоятки выскакивает
подпружиненный парашют и граната разворачивается
кумулятивной воронкой к мишени. При ударе
происходит мгновенный взрыв, который
обеспечивается ударником с инерционным шариком.
Назначение
Назначение
ТТХ

## Slide 27
Меню
Диаметр корпуса 70 мм
Длина гранаты около 360 мм
Масса 1070 гр
Дальность броска 15 - 20 метров
Тактико-технические
характеристики
Назначение
ТТХ