## Slide 1: Графическое изображение деталей и изделий
Учитель технологии
МБОУ «Гимназия № 97 г. Ельца»
Агеев Олег Владимирович

## Slide 2: Изучение нового учебного материала
Эскиз детали «основание» подставки для ручек и карандашей

## Slide 3: Изучение нового учебного материала
Технический рисунок домика для птиц (а) и чертежи его деталей (б)

## Slide 4: Изучение нового учебного материала
линейка
столярный угольник
циркуль

## Slide 5: Изучение нового учебного материала
Построение рамки чертежа
20 мм
5 мм
5 мм
5 мм

## Slide 6: Изучение нового учебного материала
Построение таблицы-штампа в рамке
100
24
20
8
8
8
ФИ ученика
название
материал
мас-штаб

## Slide 7: Изучение нового учебного материала
Масштаб – это отношение линейных размеров изображения детали к её действительным размерам.
Важно: на чертеже, эскизе или техническом рисунке, изображённом в любом масштабе, размеры детали проставляют действительные.
20
20
20
20
20
20
М 1:1
М 1:2
М 2:1

## Slide 8: Изучение нового учебного материала
Главный вид (направление взгляда А)
Вид слева (направление взгляда Б)
Вид сверху (направление взгляда В)
Виды детали «стенка»

## Slide 9: Изучение нового учебного материала
Чертёж детали «призма»
Призма
Древесина берёзы
М1:1
50
20
40
Главный вид
Вид слева
Вид сверху
Ø 12

## Slide 10: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Сплошная толстая основная:
1 мм
Это линии видимого контура

## Slide 11: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Сплошная тонкая:
1/2 мм
Это размерные и выносные линии:
120
38
размерные линии
выносные линии

## Slide 12: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Сплошная волнистая:
Это линии обрыва:
1/2 мм
500
было
стало
500

## Slide 13: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Штриховая:
Это линии невидимого контура:
1/2 мм
от 2 до 8 мм
от 1 до 2 мм

## Slide 14: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Штрихпунктирная тонкая:
Это осевые и центровые линии:
1/2 мм
от 5 до 30 мм
от 3 до 5 мм
центровые
неправильно
правильно
осевые

## Slide 15: Изучение нового учебного материала
Линии чертежа
Штрихпунктирная с двумя точками:
Это линии сгиба на развёртках:
1/2 мм
от 5 до 30 мм
от 4 до 6 мм

## Slide 16: Изучение нового учебного материала
неправильно
правильно
37
28
28
37
28
направление взгляда
направление взгляда

## Slide 17: Изучение нового учебного материала
Ø 46
Ø – это диаметр окружности
S4
S – это толщина детали

## Slide 18: Закрепление учебного материала
Название детали | Материал детали | Масштаб изображения | Количество видов на чертеже
Прочитайте чертёж. Заполните таблицу.
Призма
Древесина берёзы
М 1:1
Три вида

## Slide 19: Закрепление учебного материала
Как называются виды, обозначенные буквами:
а -
б -
в -
главный вид
вид слева
вид сверху
Как называются линии, обозначенные цифрами:
1-
2-
3-
4-
5-
сплошная толстая основная (линия контура)
сплошная тонкая (выносная)
сплошная тонкая (размерная)
штрихпунктирная (центровая)
штриховая (линия невидимого контура)

## Slide 20: Закрепление учебного материала
Выполните в рабочей тетради эскиз или технический рисунок детали из древесины, изображённой на рисунке, в масштабе М 1:4.
40
100
80
200
200
200
200
100
40
80
М 1:4

## Slide 21: Закрепление учебного материала
Укажите стрелками, что означают линии или надписи на чертеже.
Линия или надпись на чертеже
М 1:2
Ø 8
Что означает
Штриховая линия невидимого контура
Центр отверстия на чертеже
Линия видимого контура детали
Масштаб «один к двум»
Диаметр 8 мм
Размерная или выносная линия

## Slide 22: Закрепление учебного материала
Проверь себя. Верны ли следующие утверждения?
Утверждение | Да | Нет
1.Графическая документация – это чертёж, эскиз и технический рисунок |  | 
2.Контуры детали на чертеже изображают сплошными тонкими линиями |  | 
3.Запись М 4:1 на чертеже означает, что изображение детали на чертеже в 4 раза больше действительного |  | 
4.Эскиз детали выполняют карандашом по линейке |  | 
5.На чертеже следует обязательно изображать три вида детали |  | 
+
+
+
+
+

## Slide 23: Задание на дом
- изучить параграф 4 учебника,
- ответить на вопросы 1-4, с.20 учебника,
- попробовать выполнить на компьютере эскиз несложной детали из древесины, распечатать его и вклеить в рабочую тетрадь или поместить в портфолио.

## Slide 24: Список использованных печатных источников
1.Симоненко В.Д. Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений: вариант для мальчиков / В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский; под ред. В.Д. Симоненко. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2010.
2.Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое пособие / А.Т. Тищенко. – 2-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014.
3.Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. – 2-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2014.
4.Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012.