## Slide 1: Презентация факультативного занятия по ОБЖ «История Советского и Российского оружия»

## Slide 2
План:
РУЖЬЕ КРЕМНЕВОЕ ПЕХОТНОЕ
СТРЕЛКОВАЯ ВИНТОВКА обр. 1856 г.
ВИНТОВКА МОСИНА обр. 1891/1910 г
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН ТОКАРЕВА
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА ДЕГТЯРЕВА
ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ СИМОНОВА
СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ МАКСИМА
АК СО СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ПРИКЛАДОМ
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА УКОРОЧЕННЫЙ
ОБ АВТОРЕ

## Slide 3
Образцы оружия
РУЖЬЕ КРЕМНЕВОЕ ПЕХОТНОЕ
(Россия, Тула, 1843 г.) Памятное. Ствол воронен в коричневый цвет и украшен наведенной золотом надписью: "Государь Император Николай 1 удостоил заваривать этот ствол 5 сентября 1842 г.". На замочной доске наведена золотом надпись: "Тула. 1843". Ствол украшен высокохудожественной гравировкой. Замок вороненый. Прибор латунный, покрыт золотом. Калибр 7 лип. (17,78 мм) Общая длина 1460 MM Длина ствола 1050 мм Масса 3080 г

## Slide 4
Образцы оружия
СТРЕЛКОВАЯ ВИНТОВКА обр. 1856 г.
(РОССИЯ) Ствол вороненый. Прицельные приспособле- ния состоят из мушки и гессенского прицела, улучшенного мастером Ижевского оружейного завода Юнгом. Мушка стальная с четырехуголь- ным основанием, служащая также штыковым це- ликом. Ложевые кольца стальные, разъемные. Штык вороненый. Калибр 16,24 мм (6 линий) Длина: общая (без штыка) 1340 мм ствола 939 мм Масса без штыка 4400 r

## Slide 5
Образцы оружия
ВИНТОВКА МОСИНА обр. 1891/1910 г
(Россия) Штатный образец. Является модернизацией об- разца 1891 г., проведенной в связи с переходом на использование патрона с остроконечной пулей. Изменения коснулись патронника и прицела: бы- ла изменена конфигурация пульнцго входа и уве- личена прицельная дальность с 2700 шагов до 3200. Начальная скорость пули была увеличена с 620 м/с до 860 м/с. Введена ствольная накладка для предотвращения случаев ожогов рук. Прицельная рамка новой конструкции, предло- женная В. П. Коноваловым. Металлические час- ти, кроме затвора, оксидированы в черный цвет. Ложа из ореха. Калибр Злин. (7,62мм) Длина: общая 1355мм ствола 775 мм Масса 4350 г

## Slide 6
Образцы оружия
САМОЗАРЯДНЫЙ КАРАБИН ТОКАРЕВА
(Россия, 1918 г.) Опытный образец. Принцип действия автома- тики - использование отдачи ствола при его ко- ротком ходе. Запирание осуществляется с по- мощью поворотной муфты, свободно навинчен- ной на казенную часть ствола. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм без предо- хранителя. Питание патронами осуществляется из неотъемного магазина с крышкой системы Шпаковского. Наполнение магазина производит- ся из обоймы. Расположение патронов одноряд- ное. Прицел секторный. Калибр 7,62 мм Длина: общая 1040мм ствола 510мм Масса 3800 г Прицельная дальность 2000м Длина прицельной линии 420 мм Емкость магазина 5 патр.

## Slide 7
Образцы оружия
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВИНТОВКА ДЕГТЯРЕВА
(СССР) Опытный образец. Принцип работы автомати- ки - отвод пороховых газов из ствола. Запирание разведением упоров. Ударно-спусковой меха- низм куркового типа позволяет ведение одиноч- ного и непрерывного огня. Магазин съемный, но позволяющий осуществлять заряжание в примк- нутом положении из обоймы, вставляемой в спе- циальные пазы ствольной коробки. Имеется крепление для штыка. Калибр 7,62 мм Патрон 7,62х51 Длина винтовки 1150мм Длина ствола 640 мм Масса 4,2 кг Прицельная дальность 1400 м Емкость магазина 5патр.

## Slide 8
Образцы оружия
ПРОТИВОТАНКОВОЕ РУЖЬЕ СИМОНОВА
обр. 1941 г., ПТРС (СССР) Принцип действия автоматики - отвод пороховых газов через поперечное отверстие в стволе. Запирание осуществляется перекосом затвора. Предохранитель флажкового типа, расположен с правой стороны ствольной коробки. Ударный механизм куркового типа. Спусковой механизм допускает ведение только одиночного 01™. Прицел секторный. Имеются складные сошки, рукоятка для переноски, откидной наплечник. На прикладе закреплена легкая подушка. Магазин постоянный, заряжается из пачки. Калибр 14,5 мм Масса 20,9 кг Длина 2140мм Начальная скорость пули 1012м/с

## Slide 9
Образцы оружия
СТАНКОВЫЙ ПУЛЕМЕТ МАКСИМА
обр.1905 г. (Россия, Тула, ИТОЗ, 1905 г.) Усовершенствованный тульскими оружейниками П.П.Третьяковым и И.А.Пастуховым вариант пулемета системы Х.Максима. Принцип действия автоматики-использование действия отдачи при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола шарнирно-рычажное. Охлаждение ствола - водяное. Питание патронами из матерчатой ленты. Кожух ствола, короб возвратной пружины, приемник, нижняя крышка короба бронзовые. На коробке возвратной пружины имеет клеймо "3-х линейный пулемет № 1 1905 г. Императорский Тульский оружейный завод". Калибр 7,62 мм (3 лин.) Общая длина 1130 мм Длина ствола 670 мм Масса 28250 г Емкость ленты 250 патр. Практическая скорострельность 250-300 выстр./мин

## Slide 10
Образцы оружия
АК СО СКЛАДЫВАЮЩИМСЯ ПРИКЛАДОМ
АКС-47 (СССР) Отличается от АК-47 наличием откидного металлического приклада. Предназначен для вооружения специальных войск. Калибр 7,62 мм Длина 880/645 мм Масса 3,8 кг

## Slide 11
Образцы оружия
АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА УКОРОЧЕННЫЙ
АКС-74У (СССР, Тула) Отличается от АК-74 меньшей длиной ствола, отсутствием дульного тормоза-компенсатора, наличием пламегасителя. Вместо секреторного прицела применен поворотный целик. Ствол не отделяется от ствольной коробки. Крышка ствольной коробки при разборке откидывается назад. Приклад складывается влево. Калибр 5,45 мм Патрон 5,45х39 Прицельная дальность 500 м Темп стрельбы 650-700 выстр./мин Боевая скорострельность: одиночными выстрелами 40 выстр./мин очередями 100 выстр./мин Масса: с неснаряженным магазином 2,7 кг со снаряженным магазином 3,6 кг Емкость магазина 30 патр, Длина: в боевом положении 730 мм в походном положении 490 мм

## Slide 12
Об авторе
Румянцев А. В.
Дата рождения – 6.10.1971
Работает преподавателем ОБЖ и технологии в МСШО № 1 с 1994 г. Преподаватель 1-й категории.