## Slide 1
Урок технологии в 7 классе.
Раздел «Технология обработки древесины»
Разработан : учителем высшей квалификационной категории МОУ «СОШ № 93» г.Новокузнецка Андрющенко С.С.

## Slide 4: Физико-механические свойства древесины

## Slide 5: Цель и оборудование :
Цели:
Ознакомиться с основными свойствами древесины;
Научиться определять плотность
и влажность древесины;

## Slide 6: Вопросы для повторения:
Давайте вспомним , какое строение у древесины?
Какие вы знаете породы древесины?
Какие пиломатериалы изготавливают из древесины?
На что вы обращаете внимание, при выборе заготовок ?
Для чего нужно изучать строение и пороки древесины?

## Slide 7: Что такое свойство материала?
Свойство - сторона предмета, которая обуславливает его различие или сходство с другими предметами и обнаруживается в его отношении к ним.

## Slide 8
Свойства материалов
Физические
цвет
плотность
запах
влажность
Механические
прочность
обработка
резанием
упругость
Технологические
окисляемость
растворимость
коррозийная
стойкость
Химические
твердость

## Slide 9
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
физические
механические
Отличительные стороны
материалов,
которые проявляются
в способности
сопротивляться воздействию
внешних
механических сил.
(прочность, твердость,
упругость)
Отличительные стороны
которые проявляются при
взаимодействии их с
окружающей средой.
(цвет, запах, плотность,
влажность, блеск,
тепло- звуко-
электропроводность)

## Slide 10
Физические
свойства
Плотность -количество массы
древесины, содержащейся
в единице объема.
m-масса древесины,
V-объем древесины.

## Slide 11: Примеры:
Высокая плотность - дуб, береза, клен, лиственница, яблоня, груша примерно от 700 до 900 (кг/м3);
Средняя плотность -конский каштан, орех грецкий, вишня, тиковое дерево, бук
от 560-700 (кг/м3);
Низкая плотность – липа, тополь, кедр, вяз, ель, сосна- от 400 до 600 (кг/м3);

## Slide 12: Влажность древесины
Влажность древесины называют –количество влаги содержащейся в древесине.
m1- масса образца до высушивания,
m2- масса образца после высушивания.

## Slide 13
Различают следующие ступени влажности древесины:
мокрая - длительное время находившаяся в воде, влажность выше 100%;
свежесрубленная – влажность 50-100%;
воздушно-сухая – долгое время хранившаяся на воздухе, влажность – 15-20% (в зависимости от климатических условий и времени года);
комнатно-сухая – влажность-8-12%
абсолютно сухая – влажность -0%.

## Slide 14
Влагомер для пиломатериалов
Измеритель влажности древесины

## Slide 15
Определение влажности с помощью прибора

## Slide 16
Сушка древесины

## Slide 17: Естественная сушка древесины

## Slide 18: Искусственная сушка древесины
пресс- вакуумная сушильная
камера
сборно-металлическая камера

## Slide 19: Устройство сборно-металлической камеры

## Slide 20: Коробление древесины
б, в, г- усушка древесины; д, е- продольное коробление;
ж- винтовое коробление

## Slide 21: Цвет древесины
Оттенки древесины
черный
коричневый
бурый
фиолетовый
красный
желтый
мореный
дуб
кедр
грецкий
орех
абрикос
черешня
тополь
ольха
слива
сирень
красное
дерево
тис
липа
пихта
ясень
черемуха

## Slide 22: Текстура древесины
яблоня
ольха
дуб
клен
розовое дерево
махонь
сосна
орех

## Slide 23
теплопроводность
звукопроводимость
электропроводность
Способность древесины проводить тепло
Способность древесины сопротивляться прохождению электрического тока
Способность древесины проводить звук с определенной скоростью

## Slide 24
Механические свойства
твердость
упругость
прочность
Способность древесины
сопротивляться
внедрению в нее
других тел.
(трудно или легко
вбить гвоздь)
Способность древесины
восстанавливать
первоначальную форму,
после снятия нагрузки.
( деревянная линейка не
ломается после изгиба)
Способность древесины
выдерживать
определенные нагрузки
не разрушаясь.
( стул не разрушается
под большим весом)

## Slide 25: Механические свойства древесины и их применение
№ п\п | свойство | примеры древесины | применение

## Slide 26
1 | прочность | Высокая прочность -дуб, клен, береза. Низкая прочность-осина, липа, ольха. | Ножки столов и стульев, лыжи, подвески люстр и мн.др.
2 | твердость | Твердая древесина-груша, ясень, бук, дуб, клен. Мягкая древесина-сосна, ольха, тополь, липа. | Паркетный пол, сваи мостов и перекрытий и мн.др.
3 | упругость | Береза, граб. | Линейки, лыжи, спортивные луки и мн.др.

## Slide 27: Практическая работа
Последовательность выполнение работы:
1.Пронумеровать образцы древесины.
2.Вычислить объемы образцов
3.Взвесить образцы древесины.
4.Определить плотность образцов по формуле
5.Выдержать образцы в воде в течении 10 минут, и повторно взвесить.
6.Вычислить влажность
7.Все полученные данные занести в таблицу.
8.Написать вывод

## Slide 28: Таблица измерений
№ образца | объем, V | масса, m | плотность, р | влажность, W
1 образец |  |  |  | 
2 образец |  |  |  | 
3 образец |  |  |  | 
4 образец |  |  |  | 
5 образец |  |  |  | 
6 образец |  |  |  | 
7 образец |  |  |  | 
8 образец |  |  |  | 

## Slide 29: Вывод по практической работе
В ходе практической работе, мы убедились, что разные породы древесины имеют разную плотность и разную влажность.

## Slide 30: Итог урока
Вопросы :
Зачем знать свойства древесины?
С какой целью сушат древесину?
Как определяют влажность древесины на предприятиях?
Какие свойства нужно учитывать при выборе заготовок?

## Slide 31
 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  | 9 | 
 | 1 | 2 | 3 |  | 5 |  | 7 |  |  | 
 | Т | В | Е | Р | Д | О | С | Т | Ь | 

## Slide 32: Вопросы к кроссворду
1.Дерево обладающее низкой плотностью.
2. Количество влаги, содержащейся в древесине.
3.Дерево обладающее низкой плотностью
4.Способность древесины восстанавливать первоначальную форму, после снятия нагрузки.
5.Дерево с высокой прочностью.
6. Количество массы древесины, содержащейся в единице объема.
7.Что применяется для изменения влажности.
8.Физическое свойство древесины.
9.Дерево с высокой прочностью.

## Slide 33
Спасибо за внимание!