## Slide 1: Пиломатериалы
Разработка преподавателя спецдисциплин Андреевой М.В.

## Slide 2: Вопрос
Из какой части при разделке ствола получают пиломатериалы?

## Slide 3
Пиломатериалы- это
материалы, которые
получают из круглых
лесоматериалов
пилением и строганием.

## Slide 4
Пиленная деталь- пилопродукция определенных размеров, не требующая дальнейшей обработки для её использования.
Строганным пиломатериалом называется такой, у которого обработаны строганием или фрезерованием хотя бы одна пласть или обе кромки.

## Slide 5: Размеры пиломатериалов
Толщина- размер(расстояние) между пластями, измеряемое перпендикулярно пластям.
Ширина- размер(расстояние) между кромками, измеряемое перпендикулярно продольной оси.
Длина- размер (расстояние) между торцами, опиленными перпендикулярно продольной оси.

## Slide 6: Проверьте, правильно ли вы ответили.

## Slide 7: По форме и размерам поперечного сечения пиломатериалы бывают :
Брусья
Бруски
Доски
Обапол
Шпалы

## Slide 8
Брусья – пиломатериалы толщиной и шириной более 100мм.
По числу пропиленных сторон брусья могут быть:
а)двухкантные – пропилены 2 стороны;
б)трехкантные- пропилены 3 стороны;
в)четырехкантные- пропилены 4 стороны;
а. б. в.

## Slide 9: Бруски – обрезной пиломатериал толщиной до 100 мм, у которого ширина не более двойной толщины.

## Slide 10: Доски – пиломатериал толщиной до 100 мм, шириной более двойной толщины.
Виды досок:
- Необрезная доска;
Чистообрезная доска;
Односторонние обрезные;
С тупым С острым обзолом обзолом

## Slide 11: Обапол- боковые части бревна, срезанные при продольной распиловке.
Виды обапола:
Обапол горбыльный- пропил только с одной стороны.
Обапол дощатый – одна сторона пропилена, а вторая пропилена частично.

## Slide 12: Шпалы- пилопродукция в виде бруса, используемая в качестве опор для рельсов железодорожных путей.

## Slide 13
Виды шпал:
Необрезные шпалы;
Обрезные шпалы;

## Slide 14: По месту расположения пиломатериалов в бревне(по отношению к продольной оси) различают:
Сердцевинные доски –больше других подвержены растрескиванию.
Центральные доски – меньше подвержены растрескиванию, чем сердцевинные.
Боковые доски –хорошо обрабатываются, по качеству лучше сердцевинных и центральных.

## Slide 15
Сердцевинная доска
Центральные доски
Боковые доски
Горбыли

## Slide 16: Способы распиловки бревен

## Slide 18
Пиломатериалы имеют следующие элементы:
Кромка
Ребро
Пласть
Торец

## Slide 19: Проверь правильность ответа…