## Slide 1
Презентация на тему:
«Российская газовая промышленность»

## Slide 2: Российская газовая промышленность – первые полвека развития
В 1996 г. газовой промышленности России исполнилось 50 лег. Конечно, среди других крупных отраслей ТЭК - угольной, нефтяной, электроэнергетики, имеющих более чем столетнюю историю, она представляется довольно юным организмом. Но даже сейчас, в условиях кризиса, отрасль демонстрирует гибкость и умение находить зоны стабильности и ниши роста. Какие же факторы сделали возможным такое положение, какова роль газовой промышленности в экономике страны и шире - в мировом хозяйстве сегодня и в перспективе?
Газовая промышленность не является чисто монопродуктовой отраслью. Наряду с поставками по магистральным трубопроводам природного газа (метан с небольшими добавками высших углеводородов) производятся нефть, конденсат, сера, сжиженные газы, машиностроительная и сельскохозяйственная продукция и т.п. Однако основу отрасли, обеспечивающую ее конкурентные преимущества, составляет Единая система газоснабжения (ЕСГ), которая объединяет добычу и транспорт природного газа в единую технологическую, техническую и экономическую систему в рамках России, связанную с газоснабжающими системами центральноазиатских и закавказских республик СНГ и имеющую свое продолжение в системах поставки российского газа в три европейские страны СНГ и двадцать других государств Европы.

## Slide 3: Состояние и перспективы
Российский топливно-энергетический комплекс играет заметную роль в обеспечении мирового экономического развития, а также в создании условий для восстановления экономик в посткризисный период. Газовый сектор нашей страны является одним из ведущих по объемам энергии, поставляемой потребителям, и наиболее полно отвечает требованиям к энергетике будущего. Добыча газа в 2010 году в России относительно аналогичного показателя 2009 года увеличилась на 11,6% и достигла 650 млрд. куб. м. Экспорт российского газа в 2010 году составил около 185 млрд. куб. м газа и почти 3 млн. т сжиженного углеводородного газа. Практически достигнут докризисный уровень добычи.
Основные объемы добычи газа приходятся ныне на уникальные по своим масштабам месторождения Западной Сибири, инвестиции в которые были осуществлены ранее. Но сейчас уже возникает, а в ближайшие годы значительно увеличится потребность во вводе новых мощностей как для компенсации падения добычи газа на этих месторождениях, так и для обеспечения прироста добычи под новые контракты. Здесь возможны варианты: либо ускоренный ввод в разработку новых месторождений (Ямал и Штокман), либо более интенсивное использование имеющихся и перспективных ресурсов в На-дым-Пур-Тазовском и прилегающих к нему районах. По-видимому, конкретные решения будут зависеть от многих факторов, в том числе от темпа нарастания потребности в освоении новых ресурсов, от возможностей привлечения инвестиций для такого освоения, от масштабов и результатов геологоразведочных работ в традиционных и новых районах, от местных и экологических факторов и т.п.

## Slide 4: Газодобывающие компании
Основными компаниями, которые добывают газ на территории России являются «Газпром» и «Сургутнефтегаз».
ОАО «Газпром» —российская газодобывающая и газораспределительная компания, крупнейшая компания в России крупнейшая газовая компания мира, владеет самой протяжённой газотранспортной системой (более 160 000 км). Является мировым лидером данной отрасли. Занимается добычей, транспортировкой и переработкой газа и нефти.
В 2010 году «Газпром» добыл: — 508,6 млрд. куб. м газа; — 11,3 млн. т газового конденсата; — 32 млн. т нефти.
В своей стратегии ОАО «Газпром» придерживается принципа добычи такого объема газа, который обеспечен спросом. При наличии платежеспособного спроса российских потребителей и благоприятных условий на внешних рынках к 2020 г. добыча «Газпрома» может составить до 660 млрд. куб. м.

## Slide 5
«Сургутнефтегаз» – одна из крупнейших нефтяных компаний России, активно развивающая секторы разведки и добычи нефти и газа, переработку газа и производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов, продуктов нефте - и газохимии.
В компании созданы два предприятия, специализирующиеся в сфере использования газа: Управление по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа (УВСИНГ); Управление по переработке газа (УПГ). Компания осуществляет и развивает следующие виды деятельности в газовом секторе: - внутрипромысловый сбор, магистральный транспорт и поставку газа потребителям, что реализуется посредством 5 газораспределительных станций и сети промысловых и магистральных газопроводов суммарной протяженностью более 3 000 км; - компримирование, которое выполняется 8 транспортными компрессорными станциями и 1 компрессорной станцией для закачки газа в пласт. С целью экономии электроэнергии на всех станциях используются газотурбинные приводы; - утилизацию газа низкого давления на 17 компрессорных станциях концевых ступеней сепарации; - переработку газа на 3 установках переработки газа суммарной мощностью более 7 млрд. куб. м. в год; - производство электроэнергии силами 19 газотурбинных электростанций (ГТЭС), а также 7 газопоршневых электростанций (ГПЭС).

## Slide 6: Производство газового оборудования
Производством газового оборудования занимаются такие лидеры отрасли, как ОАО «Газаппарат» (Саратов), ООО «Радон и К» (Энгельс), ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» (Саратов), ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» (Арзамас), ООО «Метэко Премагаз» (Москва), ООО «КИП и Автоматика» (Ростов-на-Дону), ФГУП «НПП „Алмаз“» (Саратов), ООО «Центр Инновационных Технологий» (Саратов), ПКФ «ЭКС-ФОРМА» (Саратов), ООО «Армгаз-НТ» (Москва), ООО Фирма «Газприборавтоматика» (Москва), ООО «ТД Строммаш» (Ульяновск), ОАО НПФ «Логика» (Санкт-Петербург), ЗАО «Теплоком» (Санкт-Петербург), ОАО «Теплоприбор» (Рязань), ООО НПП «Ирвис» (Казань), ЗАО НПО «Амакс» (Москва), ЗАО «Спецавтоматика» (Новосибирск).

## Slide 7
ОАО «Газаппарат» уже более 60 лет известен на рынке газового оборудования. Достоинством оборудования ОАО «Газаппарат являются долговечность и безопасность. На заводе производятся:
регуляторы давления газа РДБК-1, РДБК-1П, РДНК-50, РДНК-50П, РДГБ-50, РДГБ-100.
предохранительные клапаны серии КПЗ (КПЗ-50-Н, КПЗ-100-Н, КПЗ-50-С, КПЗ-100-С, КПЗ-50-В1, КПЗ-100-В1), предохранительно-запорные электромагнитные газовые КПЭГ-50/50П, КПЭГ-100/100П.

## Slide 8
клапаны предохранительные пружинные сбросные ПСК (ПСК-50Н/5, ПСК-50С/20, ПСК-50С/125, ПСК-50С/300, ПСК-50В/700) с разными пределами регулирования давления газа.
газорегуляторные пункты блочные Голубое пламя (ПГБ-50СГ, ПГБ-100СГ, ПГБ-150, ПГБ-100/50, ПГБ-150СГ)

## Slide 9
газорегуляторные пункты шкафные с узлом расчёта газа 'ГСГО-50-СГ‘, серии ГСГО, ГСГО-100, ГСГО-М, ГСГО-М/25, ГРПШН, ГРПШ-32.

## Slide 10
газорегуляторная установка (ГРУ на раме) – используются в системах газоснабжения жилых зданий , объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.