## Slide 1
ПОЛЕВЫЕ МЕТОДЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО И ГЕОФИЗИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1. Геологическая съемка и картирование территории; опробование горных пород
2. Документация карьеров и подземных выработок, геолого-разведочных скважин;
горно-буровые работы;
3. Геофизические методы исследований - это сейсморазведка и различного вида каротажи (электро-, гамма-каротаж, нейтронный, акустический), кавернометрия, термометрия

## Slide 2
1 – растительный покров; 2 – почвеный слой; 3 – глинисто-песчаный слой; 4 – глины;
5 – глинисто-песчаный слой; 6 – косослоистые пески с прослоями глины; 7 – мергель;
8 – алевролит; 9 – известняк доломитизированный; 10 - косослоистые пески с прослоями глины; 11 – песчанистый доломит; 12 –кристаллический фундамент
Геологическая съемка и картирование территории; опробование горных пород

## Slide 3
Геологическая съемка и картирование территории

## Slide 4
Геофизические методы исследований - это сейсморазведка и различного вида каротажи (электро-, гамма- каротаж, нейтронный, акустический), кавернометрия,термометрия
Пример сейсмограммы четвертичных отложений. Финский залив
1. Морские голоценовые отложения
2. Ледниково-озерные верхнеплейстоценовые отложения
3. Ледниковые отложения (морена)

## Slide 5
Геосейсмическая модель Печенгской структуры (Кольский полуостров)

## Slide 6
Геологическая съемка и картирование территории; опробование горных пород бурением

## Slide 7
Мечта проникнуть к сердцу нашей планеты и познать скрытую жизнь ее недр по-прежнему остается недостижимой.
Ближе всех к этой цели подошли наши соотечественники, пробурившие Кольскую сверхглубокую скважину (проектная глубина - 15 километров). Начало работ в мае 1970 года.
Использовалась техника: установка «Уралмаш 4Э»
грузоподъёмностью 200 тонн и легкосплавные трубы

## Slide 8
Через 5 лет, когда глубина скважины СГ-3 превысила 7 километров, смонтировали новую буровую установку «Уралмаш 15 000» – одну из самых современных по тем временам
В июне 1990 года СГ-3 достигла глубины 12 262 м. В 1994 году бурение Кольской сверхглубокой прекратили. Через 3 года она попала в Книгу рекордов Гиннесса и до сих пор остается непревзойдённой. Сейчас скважина представляет собой лабораторию для изучения глубоких недр.

## Slide 9
1. Аралсорская СГ-1, Прикаспийская низменность, 1962-1971, глубина – 6,8 км. Поиск нефти и газа. 2. Биикжальская СГ-2, Прикаспийская низменность, 1962-1971, глубина – 6,2 км. Поиск нефти и газа. 3. Кольская СГ-3, 1970-1994, глубина – 12 262 м. Проектная глубина – 15 км. 4. Саатлинская, Азербайджан, 1977-1990, глубина – 8 324 м. Проектная глубина – 11 км. 5. Колвинская, Архангельская область, 1961, глубина – 7 057 м. 6. Мурунтауская СГ-10, Узбекистан, 1984, глубина – 3 км. Проектная глубина – 7 км. Поиск золота. 7. Тимано-Печорская СГ-5, Северо-Восток России, 1984-1993, глубина – 6 904 м, проектная глубина – 7 км. 8. Тюменская СГ-6, Западная Сибирь, 1987-1996, глубина -7 502 м. Проектная глубина – 8 км. Поиск нефти и газа. 9. Ново-Елховская, Татарстан, 1988, глубина – 5 881 м. 10. Воротиловская скважина, Поволжье, 1989-1992, глубина – 5 374 м. Поиск алмазов, изучение Пучеж-Катункской астроблемы. 11. Криворожская СГ-8, Украина, 1984-1993, глубина – 5 382 м. Проектная глубина – 12 км. Поиск железистых кварцитов. 12. Уральская СГ-4, Средний Урал. Заложена в 1985 году. Проектная глубина – 15 000 м. Текущая глубина – 6 100 м. Поиск медных руд, изучение строения Урала. 13. Ен-Яхтинская СГ-7, Западная Сибирь. Проектная глубина – 7 500 м. Текущая глубина – 6 900 м. Поиск нефти и газа.
Скважины на нефть и газ: Начала 70-х годов - Юниверсити, США, глубина – 8 686 м. Бейден-Юнит, США, глубина – 9 159 м. Берта-Роджерс, США, глубина – 9 583 м. 80-х годов - Цистердорф, Австрия, глубина 8 553 м. Сильян Ринг, Швеция, глубина – 6,8 км. Бигхорн, США, Вайоминг, глубина – 7 583 м. КТВ Hauptbohrung, Германия, 1990-1994, глубина – 9 100 м. Проектная глубина – 10 км. Научное бурение.
Самые глубокие скважины мира:

## Slide 10
Разрез Кольской скважины опроверг существовавшую до этого времени двухслойную модель земной коры и показал, что сейсмические разделы в недрах – это не границы между толщами пород разного состава, а скорее всего они указывают на изменение свойств камня с глубиной. Так, при высоком давлении и температуре граниты по своим физическим характеристикам становятся похожи на базальты, и наоборот.
Первые 7 километров были сложены вулканическими и осадочными породами: туфами, базальтами, брекчиями, песчаниками, доломитами. Глубже лежал так называемый раздел Конрада, после которого скорость сейсмических волн в породах резко увеличивалась, что интерпретировалось как граница между гранитами и базальтами. Однако базальты нижнего слоя земной коры так нигде и не появились: породы оказались представлены гранитами и гнейсами.
Кроме того, раньше считалось, что с удалением от поверхности земли, с ростом давления, породы становятся более монолитными, с малым количеством трещин и пор. СГ-3 убедила учёных в обратном. Начиная с 9 километров, толщи оказались очень пористыми и трещиноватыми, по ним циркулировали водные растворы. Позднее этот факт подтвердили другие сверхглубокие скважины на континентах. На глубине оказалось гораздо жарче, чем рассчитывали: на целых 80°! На отметке 7 км температура в забое была 120°С, на 12 км – достигла уже 230°С.
ПОЛУЧЕННЫЕ ПРИ БУРЕНИИ НАУЧНЫЕ ДАННЫЕ
Одно из самых удивительных открытий, которое учёные сделали с помощью бурения, – это наличие жизни глубоко под землей. И, хотя жизнь эта представлена лишь бактериями, её пределы простираются до невероятных глубин

## Slide 11
Глубинное строение Земли недоступно для непосредственных исследований и может быть изучено только геофизическими методами: сейсмологией, глубинной сейсморазведкой, гравиметрией, магнитометрией, глубинной геоэлектрикой, термометрией, радиометрией.
Интерпретируя материалы глубинной геофизики, удалось расчленить Землю на сферические оболочки, определить скачки физических свойств на их границах и изменения свойств по латерали, построить физические модели недр Земли, а по ним судить о химическом составе.
(поверхность Мохоровичича )

## Slide 12
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИНЕРАЛОВ
Оптический микроскоп

## Slide 13
Цифровое фото шлифов образца
(тонкие спилы, приклеенные на стекло)

## Slide 14
Цифровое фото шлифов

## Slide 15
Сканирующий электронный микроскоп
JSM – 6390LF
Исследуемый образец

## Slide 16
Микрофотографии сколов марганцево-рудных обособлений
Проблематичные ископаемые микроорганизмы
Оруденелые агрегаты ископаемых марганцевых бактерий

## Slide 17
Электронно-зондовый микроанализ химического состава
Высокоточный количественный, полукачественный и оперативный качественный анализ
элементов от Na до U

## Slide 19
Рентгенофлуоресцентный анализ элементного состава

## Slide 20
Характерное свечение различных элементов

## Slide 22
Масс-спектрометрический анализ элементов и их изотопного состава
Содержание редкоземельных элементов
в костных остатках
Высокоточное определение следовых содержаний элементов в жидких и твердофазных пробах

## Slide 24
Подготовка проб

## Slide 25
Метод газовой хроматографии

## Slide 26
Спектральный и химический анализ

## Slide 27
Различные спектры объектов изучения
спектральный анализ хлорофилла

## Slide 29
Рентгеноструктурный анализ пород и минералов

## Slide 30
d, Å | Минерал | d, Å | Минерал
9,843 |  | 2,515 | Гематит
9,470 | Литиофорит | 2,395 | Вернандит
7,530 |  | 2,277 | Кварц
6,944 | Вернандит | 2,240 | Кварц
5,734 |  | 2,205 | Гематит
4,96 | Вернандит | 2,148 | Вернандит
4,735 | Литиофорит | 2,129 | Кварц
4,448 |  | 2,068 | 
4,252 | Кварц | 1,981 | Кварц
3,687 | Гематит | 1,838 | Гематит
3,571 |  | 1,820 | Вернандит
3,342 | Кварц | 1,696 | Гематит
3,133 | Вернандит | 1,653 | Вернандит
2,694 | Гематит | 1,598 | Гематит
Рентгенограмма и расшифровка минерального состава исследуемого образца

## Slide 31
Термический анализ пород, руд и минералов

## Slide 33
Дериватограмма исследуемого образца (колония ископаемого коралла)

## Slide 34
Инфракрасная спектроскопия
Радиоспектроскопия
Анализ физических свойств и точечных дефектов структур минералов

## Slide 35
ИК-спектры каменноугольной смолы
углей
ИК-спектр бензина АИ-76
ИК-спектры образцов гидроксилапатита кальция

## Slide 36
Катодно-люминесцентный анализ
Низкие пределы обнаружения примесных ионов,
редкоземельных элементов и дефектов структур